三亚创意新城控制性详细规划（修编）

文本

# 总则

- 编制目的

为加强和规范三亚市城市规划建设管理，衔接落实在编《三亚市城市总体规划（2012-2020）》、《三亚崖城镇总体规划2012-2020》，有效管理和引导创意新城的城市建设，特制定本规划。

- 规划范围

创意新城位于崖城镇区的宁远河口以东至南山港的滨海一线地带，本次规划范围与原《三亚创意新城控制性详细规划》相一致。东至南山港口路东侧、南至崖州湾滨海、西至宁远河、北至西线高速公路，总面积约17.2平方公里,其中陆域面积12.65平方公里。

- 适用范围

《三亚创意新城控制性详细规划（修编）》经三亚市人民政府批准后执行，是创意新城内城市发展和建设的管控指导性文件。规划范围内进行各项建设活动的一切单位和个人，均应按照《城乡规划法》的规定，符合本规划的规定和要求。

- 规划依据

1．国家有关城市规划的法律法规、技术标准及文件

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年01月）

（2）《中华人民共和国土地管理法》（1998年08月）

（3）《城市规划编制办法》（建设部令[2006]第146 号）

（4）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）

（5）《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》（国发[2009] 44 号）

（6）《城市、镇控制性详细规划编制审查办法》（2010年12月）

2．海南省、三亚市有关规划、文件

（1）《海南国际旅游岛建设行动计划》（2010年4月）

（2）《海南国际旅游岛建设发展规划纲要（2010--2020）》（2010年6月）

（3）《三亚市城市总体规划（1995-2010）重大调整》（2006）

（4）《三亚市城市总体规划（2008-2020）》（2010 年10 月经海南省规划委员会审议通过）

（5）《三亚市崖城镇总体规划（2012-2020）》（2012 年11 月经三亚市规划委员会审议通过）

（6）《三亚市崖城镇历史文化名镇保护规划》（2010年12月）

- 《三亚市控制性详细规划编制技术规定暂行版》（2011年3月）

3．国家、省、市的相关法律法规和标准规范等.

- 本规划涉及的指标依据国家、海南省和三亚市有关法规、规范和规定，并结合该地区的实际情况和发展需要制定。本规划未涉及的控制指标和技术规定应符合国家、海南省及三亚市相关的技术管理规定。

- 规划原则

1．落实定位：落实新版《三亚市城市总体规划（2008-2020）》和《三亚市崖城镇总体规划2012-2020》中对于创意新城的发展要求，把深化落实上位规划的要求作为基本原则。

2．提升功能：结合新时期创意新城的发展目标和要求，在宏观定位的基础上，将能够提升片区的新功能融入规划修编，作为本次规划的重要原则。

3．修正整合：结合新的功能定位和新的产业发展要求，对原《三亚创意新城控制性详细规划》在用地布局、基础设施、公共设施和指标错误等方面的问题进行核查，修正原有规划的疏漏，完善合理的技术成果。

4．保障民生：把开发建设过程中，涉及的民生问题、安置问题和社会服务配套问题放在首位，在规划中优先落实。

- 文件构成：

本规划由文本、规划图集、分图图则三部分组成。文本和图纸（包括规划图和图则）具有同等法律效力，两者应同时使用，不可分割。附件：说明书作为本次规划的解释和说明。

规划文本中黑体字下划线内容为本控制性详细规划的强制性内容，所有强制性条文必须严格执行。

- 主管部门与管理权限

本次规划的解释权属于三亚市创意产业园管委会和三亚市规划局，在实施过程中与本规划相关的问题，由三亚市创意产业园管委会和三亚市规划局进行调和解释。

# 核心功能与规模控制

- 创意新城的发展定位是：三亚市承载新兴产业与现代服务业的西部新城区。

- 核心功能：融资综合服务、国际会展推广、科技汇集孵化、新兴产业发展、主题度假酒店、生活配套服务六大功能。

- 建设用地规模

创意新城规划范围1715.45公顷，其中城市建设用地面积总计：1044.71公顷，区域交通设施用地：73.84公顷，水域和其它用地面积596.90公顷。城市建设用地中居住用地面积206.74公顷，公共管理与公共服务设施用地面积32.67公顷，商业服务业设施用地面积291.93公顷，工业用地面积82.62公顷，仓储用地面积23.34公顷，道路与交通设施用地面积216.27公顷，市政公用设施用地面积13.85公顷，绿地和广场用地面积177.29公顷。（见《附表一：创意新城规划用地汇总表》）

- 人口规模

规划创意新城内容纳居住人口约6.0万人，其中本地人口4.1万人，常住旅游人口1.9万人。

# 用地规划

- 用地规划结构和开发管控单元划分

- 规划结构：一核、两带、五区

一核：即在新兴产业服务区内所形成的现代服务业，统领整个创意新城的空间形态。

两带：即在滨海一线布局的“滨海酒店服务带”和在宁远河东侧布局的“滨河城市服务带”。

五区：即“科技汇集孵化区”、“新兴产业发展区”、“南山港口服务区”及东、西两个生活性片区。

- 开发管控单元划分

创意新城根据主要功能区划分，确定三个开发管控单元，CY1开发管控单元对应新兴产业服务核心、滨海酒店服务带以及科技汇集孵化区，CY2开发管控单元对应滨河公共服务带和生活性片区，CY3开发管控单元对应新兴产业发展区和南山港口服务区。

- 开发管控单元土地使用功能与项目类型指引

1.CY1开发管控单元：新兴产业服务区应在片区中心内形成以商务办公、商业、酒店、文化会展、滨水开敞空间于一体的新兴产业核心，必须保证在中心水系两岸布局滨水开敞空间带；在滨海一线应结合滨海景观，形成滨海酒店服务带；在核心东侧应形成集科研、产业、办公建筑群为主的科技汇集孵化区。土地使用功能主要以公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施为主。主要项目应包含：金融服务中心、企业总部基地、全球推广中心、滨海主题酒店带、南海会展中心和南海信息中心等。

2.CY2开发管控单元：在创意新城中央大道两侧应形成两个居住生活单元，居住生活单元内应配备居住服务中心，包括社区商业、中小学、文化设施和公园等功能；在宁远河一线应结合滨河景观，形成城市滨河公共服务带。土地使用功能主要以：居住用地为主，商业服务业用地为辅。主要项目应包含：滨河商业服务带、商住综合社区、商业购物中心、社区文化娱乐设施、生态居住社区及社区公园。

3.CY3开发管控单元：研发创意产业区应在南山货运港北侧布局港口服务区；在高速公路出入口周边布局新兴产业发展区。土地使用功能主要以：商务用地、一类工业用地、仓储用地为主。主要项目应包括：新兴产业发展区、科技汇集孵化区、虚拟大学园、生命科学产业园、环境科技产业园。

- 公共管理与公共服务设施用地规划

- 公共管理与公共服务设施用地规划原则

1．作为三亚市新兴产业与现代服务业的新城中心，高等级、高标准地建设公共管理与公共服务设施以满足创意新城的发展需求；

2．统筹本地人口和旅游人口的需求，着重考虑本地居民生活所需的各类公共服务设施的配套建设。

- 创意新城公共管理与公共服务设施用地面积总计32.67公顷，占城市建设总用地的3.13%，其中行政办公用地11.88公顷，文化设施用地5.27公顷，教育科研用地9.92公顷，医疗卫生用地5.60公顷。

- 行政办公用地

创意新城内规划布局四处行政办公用地，规划行政办公用地总面积11.88公顷。

创意新城孵化中心（政务中心）位于2号路以南、10号路以东地块内，为整个创意新城提供市民政务服务功能，用地面积5.58公顷，地块编号CY01-18-01。

崖城镇国土所等相关部门集中办公用地位于港口路以北、7号路以南地块内，集中布置镇区内的部门行政部门，用地面积3.76公顷，地块编号CY03-07-01。

三亚市海关办公用地位于南山港口服务区7号路以南地块内，用地面积2.00公顷，地块编号CY03-11-04。

港门派出所用地现状位于港口路以南，用地面积0.53公顷，地块编号CY03-12-02。

社区中心预留街道办、居委会等行政管理设施用地。

- 文化设施用地

创意新城内文化娱乐设施分为市级、社区两级，规划文化设施用地总面积5.27公顷。

在新兴产业服务核心内布置创意新城会展中心，用地面积3.44公顷，地块编号CY01-12-02。

在社区内结合社区公建和公共绿地，分别在东生活片区内和驷马安置区周边布置社区级综合文化设施，着力加强老年、青少年文化活动场所的建设，用地共1.83公顷，地块编号CY02-10-03和CY03-07-03。

- 教育科研用地

创意新城内规划布局3处教育科研用地，位于北部两个居住性片区内，分别作为两个27班九年义务制学校和12班中心幼儿园，用地面积9.92公顷，地块编号CY02-04-01，CY02-10-04，CY02-13-02。

- 医疗卫生用地

创意新城内规划布局1处医疗卫生用地，位于创意新城中心，1号路和5号路交叉口东南的地块，作为创意新城的综合医院，用地面积5.60公顷，地块编号CY02-10-10。

- 社区公共服务设施

    - 结合居住用地，商住用地，按照《三亚市控制性详细规划编制技术规定》的标准进行幼儿园、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、文化活动站、社区体育活动场地、养老院、社区管理服务设施、社区肉菜市场等社区级公共服务设施的配置。

    - 规划区内新建居住区，应当按照每100户15平方米的开发建设单位的最低标准无偿提社区配套用房。配建社区服务设施包括：居住社区级和基层社区级两级公共服务设施。（详见附表四《配套居住社区级公共服务设施规划一览表》和附表五《配套基层社区级公共服务设施规划一览表》）

- 商业服务业设施用地规划

- 商业服务业设施用地规划

1．服务于新兴产业，布局以金融保险业用地和其他商务用地为代表的现代服务业用地，形成功能明确，特色突出的新兴产业服务核心。

2．体现国旅游城市的特色，尊重市场规律，大力发展零售商业设施、酒店设施、娱乐设施等旅游设施，引导旅游服务设施向滨海、滨河地带集中，形成滨海、滨河公共服务带。

3．建设尊重和利用崖州湾滨海的自然条件，并结合内河水系两岸的绿地和公园，形成有场所特色的、有活力的、环境宜人的公共活动空间，同建筑一起，树立富有特色的城市形象。

- 创意新城商业服务业用地面积总计291.93公顷，占城市建设总用地的27.94%，其中商业用地83.76公顷，商务用地204.20公顷，娱乐康体用地2.80公顷，加油加气站用地1.18公顷。

- CY1开发管控单元商业服务业设施要求：

应控制为零售商业用地的地块包括：CY01-01-03、CY01-02-01、CY01-02-02；商业零售混合旅馆用地：CY01-18-02、CY01-18-03；旅馆用地的地块包括：CY01-03-01、CY01-05-01、CY01-06-01、CY01-10-01、CY01-11-01、CY01-14-01、CY01-16-01、CY01-16-02；商务混合商业用地的地块包括：CY01-01-07、CY01-04-01、CY01-08-01、CY01-10-03、CY01-10-04、CY01-13-01；商务混合旅馆用地的地块包括：CY01-12-01、CY01-12-03；科研设施商务用地的地块包括：CY01-15-01、CY01-15-02、CY01-17-01、CY01-17-02、CY01-17-03、CY01-20-01、CY01-20-02；科研设施商务混合二类居住用地的地块包括：CY01-19-01、CY01-19-02；娱乐康体用地的地块包括：CY01-09-03；加油加气站用地的地块包括：CY01-09-01、CY01-13-02。

- CY2管控单元商业服务业设施要求：

应控制为零售商业用地的地块包括：CY02-12-01、CY02-12-02；商务混合商业用地的地块包括：CY02-01-01、CY02-03-01；科研设施商务用地的地块包括：CY02-12-09、CY02-12-11。

- CY3开发管控商业服务业设施要求：

商务混合商业用地的地块包括：CY03-08-04；科研设施商务用地的地块包括：CY03-01-01、CY03-03-01、CY03-04-01、CY03-05-01、CY03-06-01、CY03-09-01、CY03-09-03、CY03-09-04；加油加气站用地的地块包括：CY03-05-02。

- 居住用地规划

- 居住用地规划布局

创意新城的居住用地布局在沿西线公路一线地带，分为两个居住生活性片区和三个安置风情小镇。

- 创意新城居住用地面积为206.74公顷，占城市建设总用地面积的19.79%，其中二类居住用地151.44公顷，二类居住混合商业用地（风情小镇）55.30公顷。

- 安置风情小镇规划

应当在安置风情小镇内实现原住民的搬迁安置空间和村集体长期经营空间的落位，安置风情小镇主要用于原住民的宅前安置和村集体的长期经营用途，具体地块包括：　CY02-07-01、CY02-08-01、CY03-15-01、CY03-15-02、CY03-15-03。

- 工业用地和仓储用地规划

- 工业用地规划

工业用地主要布局在片区东北的新兴产业发展区内，用地面积82.62公顷，占城市建设总用地的7.91%。

- 工业用地建设要求

工业用地内禁止建设房地产和公寓类型的变相房地产项目，配套宿舍不得超过10%。

- 工业用地使用管理

工业用地使用过程中，涉及到土地变性使用，必须进行重新的土地招牌挂；出现私自改变工业用地用途的行为，政府有权立即无条件收回土地，并责令补缴违规使用期间的相应土地费用。

- 仓储用地规划

仓储用地主要布局在片区东南的新兴产业发展区内，用地面积23.34公顷，占城市建设总用地的2.23%。

# 道路交通规划控制

- 指导思想

完善优化创意新城道路交通结构，加强与西线高速以北的崖城镇区联系，预留中心立交桥位，联系崖城镇区环路提升南山港口疏港路空间。

- 道路与交通设施用地

创意新城道路与交通设施用地面积为216.27公顷，占城市建设总用地面积的20.70%，其中道路用地209.45公顷，交通场站用地6.82公顷。

- 路网结构

创意新城的路网结构可以概括为“两横五纵”的路网结构；“两横”即1#路和2#路；“五纵”为8#路、9#路、中央景观大道、5#路和港口路；区内的主干路系统与外围的城市主干路系统有机衔接，形成便捷高效的路网体系。

- 道路等级

创意新城规划道路应充分体现高标准生态城市的道路特点，道路等级分为主干路、次干路和支路三级。

1.主干路路采用的道路断面形式为A-A、B-B、C-C、D-D、E-E：1#路采用断面形式A-A，红线宽度55米，双向六车道，断面形式四块板，中间设置6.5米绿化分隔带，两侧各设置4.5米绿化分隔带；港口路采用断面形式B-B,道路红线宽度50米，双向六车道，断面形式四块板，中间设置3米绿化分隔带，两侧各设置2米绿化分隔带；中央景观大道采用断面形式C-C,道路红线宽度55米，双向四车道，断面形式四块板，中间设置7米绿化分隔带，两侧各设置6米绿化分隔带；2#路、5#路（2号路以北段）、6#路（2号路以北段）、7#（2号路以北段）、9#路采用断面形式D-D,道路红线宽度40米，双向四车道，断面形式四块板，中间设置4米绿化分隔带，两侧各设置4米绿化分隔带；8#路采用断面形式E-E,道路红线宽度30米，双向四车道，断面形式两块板，中间设置4米绿化分隔带。（具体内容详见《道路断面标注图》）

2.次干路路采用的道路断面形式为D-D、E-E 、F-F、G-G: 13#路采用断面形式D-D，道路红线宽度40米，双向四车道，断面形式四块板，中间设置4米绿化分隔带，两侧各设置4米绿化分隔带；3#路和12#路采用断面形式E-E，道路红线宽度30米，双向四车道，断面形式两块板，中间设置4米绿化分隔带；4#路、10#路（即2号路以北段）、11#路（即2号路以北段）和12#路采用断面形式F-F，道路红线宽度30米，双向四车道，断面形式三块板，两侧各设置2米绿化分隔带；3#路和18#路采用断面形式G-G，道路红线宽度22米，双向两车道，断面形式三块板，两侧设置各3.5米绿化分隔带。（具体内容详见《道路断面标注图》）

3.片区内支路体系采用的断面形式为H-H、I-I、J-J、K-K、L-L、M-M、N-N：

4#’路（即3#路以北段）、15#路、25#路、28#路、29#路、31#路、32#路采用断面形式H-H，道路红线宽度12米，双向两车道，断面形式一块板；14#路、26#路、30#路采用断面形式I-I，道路红线宽度9米，双向两车道，断面形式一块板；23#路采用断面形式J-J，道路红线宽度9米，断面形式一块板；中央景观大道’（即2#路以南段）采用断面形式K-K，道路红线宽度55米，双向两车道，断面形式四块板，中间设置7米绿化分隔带，两侧各设置2米绿化分隔带；5#’路（即2#路以南段）、6#’路（即2#路以南段）采用断面形式L-L，道路红线宽度40米，双向两车道，断面形式四块板，中间设置4米绿化分隔带，两侧各设置2米绿化分隔带；7#’路（即2#路以南段）采用断面形式M-M，道路红线宽度40米，双向两车道，断面形式四块板，中间设置4米绿化分隔带，两侧各设置3米绿化分隔带；10#’路（即2#路以南段）、11#’路（即2#路以南段）采用断面形式N-N，道路红线宽度30米，双向两车道，断面形式三块板，两侧各设置3米绿化分隔带。（具体内容详见《道路断面标注图》）

- 交叉口

1.主干路与主干路、主干路与次干路相交可适当考虑交叉口展宽，主干路与支路相交仅考虑公交车左转行驶，其余车辆禁止左转，减少对主干路的交通干扰；支路与主干路相交时，仅做“右进右出”的顺行道路渠化处理。

2.道路交叉口路缘石半径的端点向主干路方向延伸30米，向次干路方向延伸20米，向支路方向延伸10米范围内，为禁止机动车开口路段。

- 立交桥

在规划中央景观大道和西线高速交叉处，依据《三亚市崖城镇总体规划（2012-2020）》预留互通立交用地，最终立交桥的具体形式以三亚市交通局、公路局最终确定的模式为准。

- 道路竖向

道路竖向设计综合考虑地形、防洪防涝、工程管网的布线。道路坡度设计标准参照三亚市的相关规定，新建道路纵断面坡度适宜控制在0.3%-3%之间，道路交叉口、桥梁以及下穿隧道坡度不宜超过3%。

- 交通场站

创意新城内规划交通场站两处，包括创意新城水上公交及游艇服务中心，占地面积1.83公顷地块编号CY01-10-02；公交首末站，占地面积2.17公顷，地块编号CY02-12-15。

- 停车场

在创意新城配置公共停车设施包括：社会停车场（库）、各类设施的配建停车场以及地块配建停车场。

1．社会停车场

创意新城内社会停车场包括CY01-06-02、CY01-11-02、CY01-13-10、CY01-14-02、CY02-12-15、CY02-14-06、CY03-08-07。

2．配建停车场

配建停车场（库）结合规划的各绿地广场、大型活动设施和商业设施进行安排。需要提供配建停车场的地块包括：CY01-01-07，CY01-05-01，CY01-06-01，CY01-05-01，CY01-16-02，CY01-18-01，CY02-03-01，CY02-10-10，CY02-12-16，CY03-02-04，CY03-08-04。

3．地块配建停车设施采取地面与地下相结合的方式解决；创意新城总公共停车位约39800个，地块停车配置具体要求参见附表七：《配建停车指标控制表》。

- 交通设施

沿道路结合公交车站、商场等人流服务设施设置人性横道。六车道或六车道以上的道路中央要设置行人安全岛。

- 步行系统和步行道

步行系统应联络海边、河边、住宅区和公建区、公园绿地、社区中心等，形成网络状的步行通道。

1．滨水慢行通道：在滨海和滨河岸线结合滨水绿地规划滨水慢行道。

2．一般绿化慢行道：结合场地内主要通海纵向廊道，提供宜人的绿化慢行环境。

3．主次路上步行道必须设置无障碍通道，地形有明显高差的地方建议设置电动扶梯。

- 道路红线之内的用地为交通设施用地（包括上空），任何单位和个人不得以任何理由侵占道路交通设施用地进行与道路交通无关的建筑和构筑物建设。

# 绿地系统规划控制

- 指导思想

1． 以创造创意新城绿色生态环境为目标，打造网络状绿地系统。

2． 创意新城的绿地系统多维度，形成完整的城市绿地网络，包括城市公园、街头公园、滨水（海）绿带、通海廊道和邻里绿化。

- 绿地指标

1.绿地与广场用地总面积为177.29公顷，占城市建设用地的16.97%，其中公共绿地149.74公顷，防护绿地25.77公顷，广场用地1.77公顷。

2.根据《城市居住区规划设计规范》(GB50180--93)，居住区公园绿地每处不宜小于10000平方米，小区公园绿地不宜小于0.5平方米/人，每处不宜小于4000平方米；并应根据居住区规划组织结构类型统一安排、灵活使用。

3.道路绿化率不宜小于30%，道路林荫覆盖率宜达到50%。

- 城市公园

创意新城应控制1个城市级公园和3个片区级公园。城市级公园是指创意新城滨海沿线的滨海沙滩公园。片区级公园包括新兴产业服务区核心以北的游艇主题公园，创意新城东居住组团中心的社区公园以及研发创意产业区西北角的创意产业公园；公园内宜适当布局游乐设施、景观设施、市民活动等设施。

- 城市广场

在中央景观大道滨海端头，以生态景观为主，以“鉴真东渡晒经坡”为文化主题，规划布置滨海城市广场地块CY01-14-07，成为创意新城内文化集会活动空间。

- 街头公园

在社区道路交叉口、社区中心和重要的城市节点布局街头公园和绿廊，街头公园宜布局市民健身、休闲设施，宜采用生态环保设计。

- 滨水（海）绿带和通海廊道

滨水绿带宜布局滨水景观设施、市民休闲活动设施、小型服务设施和小型活动广场。

- 邻里绿地和广场

1． 邻里绿地：在社区内部宜考虑集中的邻里绿地，邻里绿地应当符合居住区相关规范要求，应满足图则中绿化指标要求。

2． 广场：建设绿化覆盖率高、功能明确、适于人休憩活动的高水准广场系统，广场均匀分布，服务半径控制在500米。广场硬地铺装不应少于25%，植被景观和遮阴场所宜大于60%。

- CY1管控单元绿地控制

CY1单元应控制为街头公园的地块有：CY01-01-09、CY01-02-04、CY01-02-06、CY01-02-08、CY01-03-02、CY01-04-02、CY01-04-03、CY01-06-06、CY01-06-08、CY01-07-04、CY01-07-05、CY01-08-03、CY01-08-04、CY01-09-06、CY01-10-05、CY01-10-06、CY01-10-08、CY01-10-10、CY01-10-11、CY01-10-12、CY01-10-13、CY01-11-6、CY01-12-05、CY01-12-7、CY01-12-09、CY01-12-10、CY01-12-11、CY01-12-13、CY1-12-15、CY1-13-3、CY01-13-04、CY01-13-05、CY01-13-07、CY01-13-08、CY01-14-05、CY01-14-06、CY01-15-04、CY01-15-07、CY01-15-08、CY01-16-03、CY01-16-04、CY01-19-03、CY01-20-03、CY01-20-04；应控制为滨水（海）绿带和通海廊道的地块有：CY01-01-04、CY01-01-05、CY01-01-10、CY01-01-11、CY01-02-03、CY01-02-05、CY01-05-02、CY01-06-03、CY01-06-04、CY01-06-05、CY01-06-07、CY01-07-03、CY01-08-02、CY01-08-05、CY01-09-05、CY01-10-07、CY01-10-09、CY01-11-03、CY01-11-04、CY01-11-05、CY01-11-07、CY01-12-06、CY01-12-08、CY01-12-12、CY01-12-14、CY01-13-06、CY01-14-03、CY01-14-04、CY01-14-08、CY01-15-05、CY01-15-06、CY01-16-05、CY01-17-05、CY01-17-06、CY01-17-07、CY01-18-04、CY01-19-04、CY01-20-05;应控制为防护绿地的地块有：CY01-01-06、CY01-09-04；应控制为广场用地的地块有：CY01-14-07。

- CY2管控单元绿地控制

CY2单元应控制为街头公园和绿廊的地块有：CY02-01-05、CY02-02-02、CY02-02-03、CY02-04-03、CY02-04-04、CY02-05-02、CY02-06-04、CY02-06-05、CY02-07-02、CY02-08-02、CY02-09-03、CY02-10-06、CY02-10-07、CY02-10-11、CY02-10-12、CY02-12-16、CY02-13-5、CY02-13-06、CY02-14-04、CY02-14-05;应控制为滨水绿带的地块有：CY02-01-03、CY02-03-03、CY02-09-04、CY2-9-5、CY2-10-5、CY2-10-8、CY2-10-9、CY2-11-3、CY2-11-4、CY2-12-3、CY2-12-4、CY2-12-5、CY2-12-7、CY2-12-8、CY2-12-13、CY2-12-14，应控制为防护绿地的地块有：CY2-1-4、CY2-2-4、CY2-5-4、CY2-7-3、CY2-7-4、CY2-8-3、CY2-9-6、CY2-11-7、CY2-11-8、CY2-13-7、CY2-13-8。

- CY3管控单元绿地控制

CY3单元应控制为街头公园和绿廊的地块有：CY3-1-2、CY3-2-3、CY3-2-4、CY3-7-4、CY3-8-8、CY3-8-9、CY3-9-5、CY3-9-6、CY3-9-7、CY3-9-8、CY3-11-6、CY3-12-3、CY3-12-4、CY3-13-5、CY3-13-6、CY3-15-4、CY3-15-5、CY3-15-6；应控制为滨水绿带的地块有：CY3-9-9、CY3-11-7；应控制为防护绿地的地块有：CY3-3-3、CY3-3-4、CY3-3-5、CY3-5-3、CY3-5-4、CY3-7-5。

- 各地块在满足《分图图则》所规定的绿地率指标的同时，还应尽可能增加绿化面积，并充分利用各种有利条件增加垂直绿化和屋顶绿化，强化滨海旅游城市的景观绿化效果。

# 城市景观控制

- 景观结构

创意新城片区的景观结构为“一核、两带、五片、多点”：一核，即融资综合服务区内游艇航道所环绕而成的新城景观核心；两带，即创意新城片区内滨海一线由会展中心、滨海酒店等大型特色城市景观所构成的滨海景观风貌轴带及宁远河一线由小型滨河公共商业服务设施等景观要素所构成的滨河景观风貌轴带；五片，指的是五个风貌各异的功能单元，包括科技汇集孵化区、新兴产业发展区、南山港口服务区和两个生活配套居住组团；多点，指创意新城片区内各功能单元的核心。景观结构应突出滨海、滨河特征，实现滨海、滨河一线景观与场地东南方位南山的可视性和可达性；同时还应保证滨水地带及场地公共绿地的公共性；提高城市自然资源的景观质量。

- 景观系统要素

1． 主要标志建筑：片区中重要的节点地区和视觉敏感区应布局标志性建筑，建筑组群与开敞空间带相结合，塑造观景区域，完整展现城市形象。

2． 特色风貌界面和街道空间：在中央景观大道、港口路、1#路、2#路、5#路、6#路、7#路、8#路、9#路两侧形成“疏密结合，多亮点”的节奏多变的建筑景观界面，成为能够显山、现城、见绿的城市景观通道。

3． 主要景观节点：主要景观节点应重点考虑中央景观大道、港口路、1#路、5#路、8#路、9#路等创意新城主要出入通道进入片区的门户节点景观，结合各自特点设置标志性建筑物或公共艺术设施。

4． 景观通廊和视廊：规划确立以观景点为顶点，视廊核心区为中线，水平15度视角范围内区域为视廊控制区。视廊区域应建设完整、连续的城市空间系统，必须视廊的景观联系。

5． 自然开敞空间：保护自然开敞空间（水体、农田、林地等非人为开敞空间），临近南山自然开敞空间的区域限制建筑高度，保证视觉通廊。

- 夜景照明指引

1． 夜景照明应强调建筑簇群照明和开放空间轴的特色照明，特别应强调“一核、两带”地段的照明设计。

2． 滨水公共空间依据等级和规模，进行亮度等级控制。可达的岸线边缘要进行安全性照明。滨水不可达岸线一侧的建筑要求进行顶部照明。

3． 城市周围大片山体，除标志性建筑和标志物以外，不宜进行照明处理，只宜在入口和标志处进行照明。

4． 有公共活动的小区绿地和单位内部绿地进行功能性照明。标志性建筑和区域应当有鲜明的夜间特色照明。

- 建筑高度指引

1．轮廓线：滨海酒店服务带、滨河公共服务带和新兴产业发展核心区域中重点体现城市滨海（河）轮廓线，形成分层有序的滨海（河）轮廓线。

2．建筑高度控制分为限低100米地块、限高60-80米地块、限高60米地块、限高50米地块、限高40米地块、限高30米地块、限高24-25米地块、限高15-20米地块、限高9-12米地块、，共9个控制级别。（具体参考《建设高度控制规划图》）

- 建筑风貌指引

1．在新兴产业服务核心及滨海酒店带内，建筑应采用现代并可体现热带新城形象的建筑形式。

2．在滨河公共服务带中应注重宜人尺度的营造，重视和宁远河对岸保港村的空间尺度关系，并且在小体量建筑和建筑装饰小品中鼓励出现本土特征的门廊、骑楼、标志等建筑元素。

3．建筑主色调宜控制为白色、米色、黄色等暖色系，住宅建筑风格宜体现现代简约风格。公共建筑宜根据自身特点，考虑立面颜色和风格特点。

- 标志系统和公共艺术指引

城市标志系统和公共艺术应体现城市特色和文化内涵，同时应注重标志性构筑物之间的对景关系。强化旅游休闲氛围，鼓励结合环境小品进行丰富多样的公共艺术小品设计，鼓励将各类历史痕迹、本土特色符号等应用在具体设计中。广告标识的设置不应破坏重要建筑立面造型和界面连续性，小型悬挑广告不应破坏街道总体景观和视线通廊，不应有碍通行。加强对主要集散广场周边商业建筑的广告设置控制，不宜设置大型商业广告和屋顶广告。

# 生态环境保护控制

- 生态空间控制

在创意新城内重要的滨海、滨水、通山、绿地廊道两侧的重点地块，应作为生态控制地块着重控制生态保护。

1.规划中需要进行生态空间控制的地块包括：CY01-05-02、CY01-01-08、CY02-03-02、CY02-01-02、CY02-01-03、CY02-02-02、CY02-02-04、CY02-05-04、CY02-05-03、CY02-06-04、CY02-06-02、CY02-07-04、CY02-07-02、CY02-07-03、CY02-08-05、CY02-10-07、CY02-10-08、CY02-12-07、CY02-12-08、CY03-03-03、CY03-03-05、CY03-03-07、CY03-03-06、CY03-06-04、CY03-11-04、CY03-09-10、CY01-09-06、CY01-17-04、CY01-15-16、CY01-13-08、CY01-10-09、CY01-06-02、CY01-06-05、CY01-09-05、CY01-07-03、CY01-07-04、CY01-08-04、CY01-11-04、CY01-11-04、CY01-08-06、CY01-11-06、CY01-11-05、CY01-12-02、CY03-02-02、CY02-12-05、CY02-12-06、CY02-13-06、CY02-13-04、CY01-18-05、CY01-19-03、CY01-19-05、CY03-09-05、CY03-09-02、CY03-08-03、CY03-08-06、CY03-01-02、CY03-02-04。

2.生态空间的建设宜采用风光互补路灯、太阳能景观灯、周边建筑裙房宜采用生态屋顶、铺装宜采用生态透水材料，考虑雨水收集系统，总体体现生态特色。

- 生态建筑控制

1.规划中建议融合生态低碳建筑理念的地块包括：CY01-03-01、地块内的生态主题酒店CY01-06-01、地块内的滨海酒店CY01-05-01和CY01-11-01、地块内的生态建筑国际会展中心、CY01-12-02、地块内的商务综合体CY01-10-03和CY01-10-04、地块内的生态高层建筑CY01-08-01、地块内的生态半岛建筑CY01-12-01和CY01-12-03、地块内的生态校园CY02-10-04、CY02-04-01地块内的生态物流园区、CY03-10-01、地块内的生态工业园CY03-02-02、CY03-09-02和CY03-12-01。

2.生态建筑宜采取降碳屋顶、设施空中生态层、屋顶雨水收集系统、局部生态建筑界面、生态的半室外空间。

- 生态控制标准

1. 大气污染防治：本标准分区内使用清洁能源，提高气化率，控制油烟排放量，提高二氧化硫的去除量，汽车尾气治理达到排放标准。

2. 空气环境质量标准：按国家有关大气环境保护规定，该地区执行空气环境质量2级保护标准。

3. 地面水水质保护标准：按区域水环境保护要求，达到Ⅲ类地面水水质保护标准。

- 禁止向山体和公园倾倒垃圾，禁止向水中排污。

- 垃圾收集设施点按70米服务半径布置，实行分类收集和无害化处理。

# 市政设施规划

- 给水工程规划

1. 预测规划区最高日需水量4.7万立方米/日，其中1.0万立方米/日杂用水以再生水替代，则自来水需求量3.7万立方米/日。

2. 规划区自来水由西部水厂供给。

3. 保留现状供水管道，规划区内给水管道采用环状管网。

4. 室外消防采用低压制，消火栓沿道路设置，间距不大于120米。

- 污水工程规划

１.采用雨水和污水分流的排水体制，污水统一收集后集中处理，雨水就近排放至水体。

２.污水产生量按平均日用水量的90％计算，供水日变化系数取1.4，另外考虑15%的地下水入渗量，预测规划区污水产生量为3.5万立方米/日。

3. 规划区污水由创意新城污水处理厂和创意新城二期污水处理厂统一处理，创意新城污水处理厂规模3.0万吨/日，占地3.43公顷，位于CY03-08-01地块；创意新城二期污水处理厂规模1.5万吨/日，占地2.35公顷，位于CY01-01-01地块。

4. 规划污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 雨水工程规划

1. 规划雨水就近排放水体，雨水排出口的竖向标高与规划区水系设计对接，确保雨水顺利排出。

2. 采用三亚市暴雨强度公式进行计算，道路径流系数取0.80，地块径流系数取0.6。

3. 保障雨水排除安全的基础上，进行雨水资源化利用。优先考虑雨水补充景观水体和下渗补充地下水，其次将雨水收集用作绿地及道路浇洒用水。

4. 增加环保型雨水口的设置；花坛、草坪和树木置于地面以下的坑洼地中，节约绿化用水；路面的敷设采用透水材料，增加降雨入渗。

- 再生水工程规划

1. 规划区再生水作为景观补水、道路绿地浇洒用水和洗车用水等。

2. 预测规划区杂用再生水需求量为0.5万立方米/日，景观河道补水再生水需求量1.0万立方米/日，再生水需求总量为1.5万立方米/日。

3. 建设独立的再生水配水管网，管网采用环状和枝状相结合的方式。

4. 再生水管道预留取水口，作为浇洒道路、车辆清洗或消防车加水使用。

- 电力工程规划

- 预测规划区最大用电负荷为135.61兆瓦。

- 规划区电源为南山电厂和崖城220千伏变电站。

- 110千伏变电容量271.22兆伏安。规划保留现状南山110千伏变电站，主变容量2×50兆伏安，位于CY03-03-02地块，占地0.6公顷。规划新建宁远110千伏变电站，主变容量2×40兆伏安，位于CY01-15-03地块，占地0.41公顷；规划新建新城110千伏变电站，主变容量2×50兆伏安，位于CY02-05-02地块，占地0.54公顷。

- 规划区由110千伏变电站接出10千伏开闭所。新建10千伏开闭所16座，均以两回线引入，单座开闭所转供负荷不超过15000千伏安。

- 规划区110千伏高压线路宜采用埋地敷方式，区内不再新建高压架空线路；中压配电线路采用电力管沟埋地敷设。

- 通信工程规划

- 规划区内固定电话用户总数8.11万部，移动电话用户5.4万部，有线电视覆盖率100%。

- 规划新建综合通信交换局1处，占地0.5公顷，位于CY01-17-04地块。该交换局包括联通、移动、电信、邮政等部门，向规划区用户提供各类通信服务。

- 规划区内规划新建邮政所4座，单座面积200平方米左右，以公建配建为主，不设独立用地。

- 规划通信线路采用埋地敷设。主局管线按24-48孔设置，主次干路12-24孔设置，一般道路不小于6孔。

- 燃气工程规划

1. 规划区气源以莺歌海崖13-1气田天然气为主，福山LNG、南山CNG作为应急、调峰等补充气源。

2. 预测规划区年用气量640.53万标米，管网最大时设计流量3159标米/小时。

3. 规划调整现状南山燃气首站至规划区南侧，作为开发区的主要气源，占地面积3.73公顷，位于CY03-13-01地块。开发区输配系统的调峰储气由三亚市总体燃气输配系统解决。

4. 规划新建高-中压燃气调压站1座，位于燃气首站北侧CY03-13-02地块，占地面积0.37公顷，设计供气规模15000标米/小时。

5. 燃气输配系统采用次高压、中压两级管网，次高压管道设计工作压力1.6兆帕，沿西线高速敷设，输送天然气至规划区西侧；中压管道设计压力为0.4兆帕，规划中压管道直接进小区，燃气楼栋调压，规划区内不设置单独的低压调压站。

- 供冷工程规划

1.规划以南山电厂升级改造机组为集中冷源，规划区大型公建采用集中供冷。电厂集中供应蒸汽至规划制冷站，再由制冷站实现热冷转换。

2.预测规划区区域供冷系统最大冷负荷合计334.37兆瓦。

3.规划在公建密集区域新建7座制冷站，规划总供冷能力合计345兆瓦，总占地面积约1.62公顷。

4.蒸汽管网采用直埋敷设，主干管道采用钢管。

- 管线综合规划

1.管线综合应遵守压力管道让重力流管道、临时管道让永久性管道、小管道让大管道的原则。

2.各种管线离建筑物的距离由近到远依次为：电力管线---通信管线---燃气配气管线---给水配水管线---热水管线---再生水管线---雨水管线---污水管线。

3.地下管线相互交叉时，各种管线垂直方向的相互关系从浅到深一般次序为：通信管线---电力管线---热水管线---燃气管线---给水管线---雨水管线---污水管线。各种管线尽量在竖向上错开，避免管线在同一水平线上。

- 环卫工程规划

- 预测规划区垃圾日产量为54吨。垃圾由转运站收运后运输至三亚市生活垃圾卫生填埋场统一处理。

- 规划新建生活垃圾转运站兼环卫停车场1处，位于CY03-07-02地块，转运站规模60吨/日，占地0.42公顷。

- 规划公共厕所12座，全部采用水冲式。结合公厕和绿地建设6处环卫作息场。

- 规划建设一座再生资源回收利用中心，占地0.51公顷，位于CY01-01-02地块，负责收集社区临时回收站收集的再生资源，对这些再生资源集中存放、简单分类整理后运送至三亚市再生资源集散中心。

- 综合防灾规划

- 规划防洪标准50年一遇。按防洪标准修建宁远河河堤，原则上河堤堤脚外侧控制不小于30米的绿化隔离带。

- 防潮标准50年一遇。滨海的23号路修建成路堤结合形式，适当抬高路面高程，防止潮水及波浪。

- 规划一级普通消防站1座，位于CY01-13-09地块，面积0.98公顷。规划区消火栓间距不超过120米，消防给水管道直径不小于150毫米。

- 规划区抗震设防烈度为7度，生命线工程的抗震设防烈度为8度。规划紧急避震疏散场所总面积不小于6.0公顷，固定避难场所面积不小于12.0公顷。

- 三亚市为一类人防重点城市，规划区需要人防工事面积2.9万平方米，居住区内和大型建筑必须按建筑总面积的2%设置人防工程。

# 建设开发控制

- 总体要求

- 为了有效的引导开发，适应未来片区建设管理及应对市场需求，规划地块编号分为三级：片区、街坊、地块分别用阿拉伯数字表示。规划地块编号分为四级：例如：CY1-2-3；其中CY是片区代号（ChuangYi New- twon的缩写），“1”是开发管控单元编号，“2”是街坊编号，“3”是地块编号。

- 黄线控制规划

1.黄线划定：本规划范围内的市政公用设施等用地范围（详见《城市黄线控制图》）

2．黄线控制要点：

（1）黄线内的用地，不得改作它用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）因城镇发展和镇区功能、布局变化等，需要调整黄线的，应当组织专家论证，依法调整城镇规划，并相应调整黄线。

3．黄线范围内禁止下列活动：

违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物以及其它设施的建设；

违反国家有关技术标准进行建设；

未经批准，改装、迁移或拆毁原有基础设施的行为；

其它损坏城镇基础设施或影响城镇基础设施安全和正常运转的行为。

- 绿线控制规划

1．绿线划定：本规划范围内的公园绿地、休闲绿带、绿化通廊、防护绿地等用地范围“（详见《城市绿线控制图》）“。

2．绿线控制要点：

（1）绿线内的用地，不得改作它用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）有关部门不得违反规定，批准在绿线范围内进行建设。

（3）因建设或者其它特殊情况，需要临时占用绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

（4）在绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其它设施应当限期迁出。

- 蓝线控制规划

1．蓝线划定：本规划范围内的藤桥东河和西河为本次规划确定的蓝线控制范围（详见《城市蓝线控规图》）。

2. 蓝线控制要点：城市蓝线一经批准，不得擅自调整，因城市发展和城市布局结构变化等原因，确实需要调整城市蓝线的，应当依法调整城市规划，并相应调整城市蓝线；调整后的城市蓝线，应当随调整后的城市规划一并报批。调整后的城市蓝线应当在报批前进行公示，但法律、法规规定不得公开的除外。

3. 城市蓝线范围内禁止下列活动：违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；擅自填埋、占用城市蓝线内水域；影响水系安全的爆破、采石、取土；擅自建设各类排污设施；其它对城市水系保护构成破坏的活动。

- 当几个地块合并统一开发时，街坊内的地块界线和内部通路可根据实际开发建设的需要，在下一层次的规划设计中做适当调整，但合并后地块开发总体控制应满足以下要求：

1．用地构成比例与原规划基本相同；

2．绿地、广场、社会性公益设施用地面积必须得到充分保证；

3．建设开发总量不得大于原各地块开发量之和；

4．建筑限高应小于等于原各地块建筑限高。

5. 街坊内部的支路线形可根据情况适当调整，但应保证其出入口位置、横断面形式、道路面积不变。

- 地块开发控制

- 地块细分与划分原则

1. 地块划分宜保持地块本身的完整性，对城市公共设施用地、市政设施用地、公园绿地等用地尽量单独划分，以便重点优先保证。

2. 结合水系、山坡形成的天然界线，以及位于不同标高上的用地，结合实际情况划分为各自独立的地块。

3. 结合现状创意新城管理委员会已出让用地产权划分地块。

4. 参照城市道路、步行道等形成的人工界线，地块划分尽量独立划分。

- 规划区域内地块的开发建设，应符合本规划总图及分图图则的规定，严格按照地块控制指标，并参考规划设计要求，进行开发建设（见《附表二：地块控制指标一览表》）。规划确定的各地块的主要用途、建筑密度、建筑高度、容积率、绿地率、基础设施和公共服务设施配套规定应当作为强制性内容。规划范围内所有建筑物、构筑物改建、扩建和新建后的绝对高度，建筑密度和容积率不得超过《分图图则》中规定的建筑限高、建筑密度、容积率的限制。

- 日照间距

1. 任何建筑的间距应符合国家有关日照、消防、卫生、管线、埋设和建筑设计规范的要求，同时应符合三亚市有关的规定。

2. 住宅建筑与其遮挡建筑的正面间距应满足《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）中的相关要求。

- 建筑后退道路红线控制

1. 建筑后退距离应同时满足建筑后退用地边界和建筑物后退城市道路红线距离两项要求，具体距离按《分图图则》执行。同时还应满足《三亚市建筑后退道路红线距离控制指标》规定要求（如下表）：

|  | <=10层（<=30米） | 11-16层（31-50米） | >=17层（>50米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市主干路红线宽度40米以上 | 8-10 | 建筑后退红线距离=10层（30米）后退距离+( 建筑高-30)/5 | 建筑后退红线距离=17层（50米）后退距离+( 建筑高-50)/7 |
| 城市次干路红线宽度（30-39米） | 6 |  |  |
| 城市道路红线宽（18-29米） | 4 |  |  |
| 街坊道路红线宽15米及以下 | 2-3 |  |  |

2. 沿城市道路两侧新建、改建、扩建无大量人流、车流集散的多层、低层建筑（含高层建筑裙房），其后退城市干路红线的距离不得小于5 米，后退城市支路红线距离不得小于3 米。新建影剧院、游乐场、展览馆、大型商场等有大量人流、车流集散的多层、低层建筑（含高层建筑裙房），其主要出入口后退城市干路红线的距离为5-8 米，后退城市支路红线距离为3-5 米。

3. 道路交叉口四周的建筑物后退道路红线的距离，多层建筑不宜小于5 米、低层建筑不得小于3 米，大型公共建筑不得小于8米。

4. 建筑后退用地边界应同时满足日照距离和消防间距的要求。多层建筑后退不小于3 米，高层建筑后退不小于6.5米。

- 地下空间利用

1．结合市政工程建设，鼓励综合利用地下空间。

2．地下一层（即浅层地下空间）鼓励设置地下商业空间（商业空间面积可不计入地块容积率）、地下停车场库和市政设施空间，邻近地下交通长廊的应与其良好衔接。

3．地下二层（即中深度地下空间）鼓励作为各建筑单体的地下停车和市政设施空间等，也可由业主自行开发利用，但其垂直投影范围不能超出其用地边界。

- 道路开口管理规定

1. 沿主、次、支路的道路交叉口控制用地上的机动车开口。受开口规定限制无法开口的企事业单位、团体等可与有条件开口的单位合并开口。

2. 主、次干路自身及相互间的十字交叉口及丁字路口的垂线路段，控制距离从交叉口视距切角点向外50 米之内不能开口，支路控制距离从交叉口视距切角点向外30 米内不能开口；丁字路口的道路开口参考十字路口的开口控制方法。具体严禁机动车开口路段应遵守《分图图则》的规定。

- 配套公共设施和市政公用设施管控

- 幼儿园、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、文化活动站、社区体育活动场地、养老院、社区管理服务设施、社区肉菜超市等，以及各类市政公用设施等为本次规划涉及的主要配套公用设施。（参见附表四、附表五）

- 各街坊、地块内配套设施项目、数量、位置等要求，应符合相关《分图图则》的规定，如调整需经规划主管部门批准。

- 在进行较大范围的成片开发时，地块内配套公用设施的位置经规划主管部门批准后，可根据修建性详细规划作适当调整，但其项目、数量、用地或建筑面积均不得少于《分图图则》中的规定。

- 本规划中未涉及的其他配套公用设施参照国家和地方的有关规定执行。

- 土地使用性质指引

- 规划区域内城市建设用地的使用性质分类和分类代码采用国标《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ50137-2011）的规定。建设用地分类以小类为主、中类为辅。

- 混合功能用地

二类居住混合商业用地（用地代码R2/B1），其中，二类居住建筑面积宜占80%，商业建筑面积宜占20%（其中商业部分以低层商业和临街商业形式出现）；零售商业混合旅馆用地（B11/B14），其中，零售商业建筑面积宜占50%，酒店建筑面积宜占50%；商务混合商业用地（B2/B1），其中，商务建筑面积宜占50%，商业建筑面积宜占50%；商务混合旅馆用地（B2/B14），其中，商务建筑面积宜占50%，旅馆建筑面积宜占50%；其他商务混合二类居住用地（B29/R2），其中，其他商务建筑面积宜占70%、二类居住建筑面积宜占30%。

- 兼容使用

允许以满足规划主要用途为前提，在某些性质用地上可采用兼容的方式。地块使用兼容性参照附表三《各类用地建设内容适建表》执行，兼容功能建筑面积比例不宜大于地块总建筑面积的15%。

- 在开发过程中，如遇现实情况或特殊原因，确需变更土地规划性质时，按《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ50137-2011），大类性质严禁变更；中类性质变更必须要有相关分析论证，经专家评审通过和城市规划主管部门核准后方可变更；小类性质变更必须经城市规划主管部门核准。

- 管理实施细则

- 整体开发弹性规定

经营性土地出让开发时，如果相邻的多个地块被同一开发单位所获得，允许开发建设过程中的如下建设方式：

1．允许在控制有关配套公共设施建设总规模的前提下，对配套公共设施的布局在开发用地内作规划调整，但需要保证配套公共设施和开发项目的同步实施、同步使用；

2．允许对规划的城市支路在不增加道路丁字路口和减少市政道路面积的前提下，做局部规划调整。

- 控制性详细规划的调整

调整控制性详细规划应当遵循《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定和履行相关程序；提高开发强度的，需委托具城市规划设计资质的设计单位进行交通承载力、市政设施承载力的技术分析论证，满足相关要求后方能调整。

- 控制性详细规划的定期维护

以半年至一年为周期，对已编制生效的控制性详细规划进行检讨，并根据已发生的行政许可、规划调整等进行更新汇总，使控制性详细规划始终保持在动态的修订当中，使之能够不断地指导规划实施和管理。

# 奖励与处罚

- 地块建筑基底内为社会公众提供开放空间的，在符合消防、卫生、交通等有关规定的前提下，可获得一定的建筑面积奖励，但增加的建筑面积总计不得超过地块总建筑面积的15%。

| 地块核定容积率 | 每提供1平米的有效开放空间，可增加的建筑面积(平米) |
| --- | --- |
| <1.5 | 1.0 |
| 1.5-2.0 | 1.5 |
| >2.0 | 2.0 |

注： 开放空间是指，在地块内为社会公众提供的广场、绿地、通道、停车场（库）等公共使用的室外空间（包括平地、下沉广场和屋顶平台）。开放空间必须同时符合下列条件：

1——沿城市道路、广场留设；

2——任一方向的净宽度在6 米以上，实际使用面积不小于150 平方米；

3——以净宽1.5 米以上的开放性楼梯或坡道连接基地地面或道路，且与基地地面或道路的

高差在+5.0 米以内；

4——提供室内连续开放空间的，其最大高差为-0.5 米至+1.2 米，且开放地面层；

5——建设竣工后，应设置相应的标志，并交有关部门管理或经批准由建设单位代行管理；

6——常年开放，且不改变使用性质。

- 对规划范围内违反规定的建设将按下列方式进行处罚。

1．开发建设者违反规定的由城市规划管理部门按《城乡规划法》第六章的条款规定进行处理。

2．受委托的设计单位违反规定的，可予以罚款或降低其设计资格，情节严重的可吊销其设计资格。

3．城市规划管理部门违反规定且造成后果，根据《城乡规划法》第五十七条或行政诉讼法的有关条款予以处理。

# 附则

- 本规划自三亚市政府批准之日起生效。

- 本规划确定的地块规定性指标包括：用地性质、容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率及配建设施。

- 本规划中容积率、建筑密度、建筑限高为上限指标，绿地率为下限指标；任何建设不得突破指标限度的规定；如需进行规划调整必须经过规划的完整的调整程序，且不得突破开发控制单元中要求的片区控制内容。

- 各级政府组成部门、有土地使用权的建设单位和个人，因城市社会、经济发展需要，拟改变本规划规定的规划控制指标的，可向市城市规划行政主管部门提出申请，申请方应在申请前委托具有城市规划设计资质的设计单位进行规划调整可行性论证，由市城市规划行政主管部门组织社会公示和审批。

# 附录——名词解释

1——地块：由城市道路或自然界线围合的最小基本单位。

2——街坊：由城市道路或自然界线围合的一个或多个地块。

3——容积率：地块总建筑面积与其用地面积的比值。

4——建筑密度：地块所有建筑基底总面积与其用地面积的比率。

5——建筑限高：地块内建筑物地面部分最大高度限制值。

6——绿地率：地块内各类绿地的总面积与地块用地面积的比率。

用词说明：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”：表示很严格，非这样不可。

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”：表示严格，在正常情况下均应这样做。

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”：表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做。

条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写为“应符合 …… 的规定”。

附表一：创意新城片区规划用地汇总表

| 序号 | 类别名称 | 面积（公顷） | 占总用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地 | 1715.45 | 100.00% |
| 2 | 城市建设用地 | 1044.71 | 60.90% |
| 3 | 区域交通设施用地 | 73.84 | 4.30% |
| 4 | 水域和其它用地 | 596.90 | 34.80% |
|  | 其中 | E1 | 水域 | 450.07 | 25.27% |
|  |  | E2 | 农林地 | 124.27 | 8.21% |
|  |  | H41 | 军事用地 | 4.69 | 0.27% |
|  |  |  | 沙滩 | 17.88 | 1.04% |

| 序号 | 用地性质 | 用地代号 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | R | 206.74 | 19.79% |
|  | 其中 | 二类居住用地 | R2 | 151.44 | 14.50% |
|  |  | 二类居住混合商业用地 | R2/B1 | 55.30 | 5.29% |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 | A | 32.67 | 3.13% |
|  | 其中 | 行政办公用地 | A1 | 11.88 | 1.14% |
|  |  | 文化设施用地 | A2 | 5.27 | 0.50% |
|  |  | 教育科研用地 | A3 | 9.92 | 0.95% |
|  |  | 其中 | 中小学用地 | A33 | 8.53 | 0.82% |
|  |  |  | 幼儿园用地 | A36 | 1.39 | 0.13% |
|  |  | 医疗卫生用地 | A5 | 5.60 | 0.54% |
|  |  | 其中 | 医院用地 | A51 | 5.60 | 0.54% |
| 3 | 商业服务业设施用地 | B | 291.93 | 27.94% |
|  | 其中 | 商业用地 | B1 | 83.76 | 8.02% |
|  |  | 其中 | 零售商业用地 | B11 | 11.40 | 1.09% |
|  |  |  | 酒店用地 | B14 | 66.82 | 6.40% |
|  |  |  | 零售商业混合酒店用地 | B11/B14 | 5.53 | 312.43% |
|  |  | 商务用地 | B2 | 204.20 | 19.55% |
|  |  | 其中 | 商务混合商业用地 | B2/B1 | 52.21 | 5.00% |
|  |  |  | 商务混合旅馆用地 | B2/B14 | 14.62 | 1.40% |
|  |  |  | 其他商务用地（创意科研用地） | B29 | 126.84 | 12.14% |
|  |  |  | 其他商务混合二类居住用地 | B29/R2 | 10.54 | 1.01% |
|  |  | 娱乐康体用地 | B3 | 2.80 | 0.27% |
|  |  | 公共设施营业网点用地 | B4 | 1.18 | 0.11% |
|  |  | 其中 | 加油加气站用地 | B41 | 1.18 | 0.11% |
| 4 | 物流仓储用地 | W | 23.34 | 2.23% |
|  | 其中 | 普通仓库用地 | W1 | 23.34 | 2.23% |
| 5 | 工业用地 | M | 82.62 | 7.91% |
|  | 其中 | 一类工业用地 | M1 | 82.62 | 7.91% |
| 6 | 道路与交通设施用地 | S | 216.27 | 20.70% |
|  | 其中 | 城市道路用地 | S1 | 209.45 | 20.05% |
|  |  | 交通场站用地 | S4 | 6.82 | 0.65% |
|  |  | 其中 | 公共交通场站用地 | S41 | 2.94 | 0.28% |
|  |  |  | 社会停车场用地 | S42 | 1.71 | 0.16% |
| 7 | 市政公用设施用地 | U | 13.85 | 1.33% |
|  | 其中 | 供应设施用地 | U1 | 6.16 | 0.59% |
|  |  | 其中 | 供电用地 | U12 | 1.55 | 0.15% |
|  |  |  | 供燃气用地 | U13 | 4.11 | 0.39% |
|  |  |  | 通信用地 | U15 | 0.51 | 0.05% |
|  |  | 环境设施用地 | U2 | 6.71 | 0.64% |
|  |  | 其中 | 排水用地 | U21 | 5.78 | 0.55% |
|  |  |  | 环卫用地 | U22 | 0.93 | 0.09% |
|  |  | 安全设施用地 | U3 | 0.98 | 0.09% |
|  |  | 其中 | 消防用地 | U31 | 0.98 | 0.09% |
| 8 | 绿地与广场用地 | G | 177.29 | 16.97% |
|  | 其中 | 公共绿地 | G1 | 149.74 | 14.33% |
|  |  | 防护绿地 | G2 | 25.77 | 2.47% |
|  |  | 广场用地 | G3 | 1.77 | 0.17% |
| 9 | 总计 |  |  | 1044.71 | 100.00% |

附表二：地块控制指标一览表4

| 地块编号 | 地块性质代码 | 用地性质说明 | 地块面积（ha） | 容积率 | 建筑总量（万平方米） | 建筑密度(%) | 高度（m） | 绿地率（%） | 停车位(个) | 配套公共服务设施 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY01-01-01 | U21 | 排水用地 | 2.35 | - | - | - | - | - | -- |  | 地埋式污水厂 |
| CY01-01-02 | U22 | 环卫用地 | 0.49 | - | - | - | - | - | -- |  | 资源回收中心 |
| CY01-01-03 | B11 | 零售商业用地 | 3.67 | 1.2 | 4.40 | 30 | 30 | 35 | 264 | (8) |  |
| CY01-01-04 | G1 | 滨水绿带 | 0.48 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-01-05 | G1 | 滨水绿带 | 0.48 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-01-06 | G2 | 防护绿地 | 1.08 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-01-07 | B2/B1 | 商务混合商业用地 | 3.07 | 1.5 | 4.61 | 30 | 30 | 35 | 184 |  |  |
| CY01-01-08 | R2 | 二类居住用地 | 4.61 | 1.5 | 6.92 | 30 | 30 | 35 | 346 | (4)(19) |  |
| CY01-01-09 | G1 | 街头公园 | 0.51 | - | - | - | - | - | -- | (16) |  |
| CY01-01-10 | G1 | 滨水绿带 | 1.37 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-01-11 | G1 | 滨水绿带 | 4.88 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-02-01 | B11 | 零售商业用地 | 2.89 | 1.2 | 3.47 | 30 | 30 | 35 | 208 | (1)(10) |  |
| CY01-02-02 | B11 | 零售商业用地 | 2.70 | 1.2 | 3.24 | 30 | 30 | 35 | 194 | (9) |  |
| CY01-02-03 | G1 | 滨水绿带 | 0.37 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-02-04 | G1 | 街头公园 | 0.14 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-02-05 | G1 | 滨水绿带 | 0.37 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-02-06 | G1 | 街头公园 | 0.14 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-02-07 | R2 | 二类居住用地 | 5.48 | 1.5 | 8.22 | 30 | 30 | 35 | 411 | (17) |  |
| CY01-02-08 | G1 | 街头公园 | 0.68 | - | - | - | - | - | -- | (22) |  |
| CY01-03-01 | B14 | 酒店用地 | 11.71 | 0.6 | 7.03 | 25 | 40 | 35 | 211 |  |  |
| CY01-03-02 | G1 | 街头公园 | 0.50 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-04-01 | B2/B1 | 商务混合商业用地 | 9.24 | 1.5 | 13.86 | 35 | 40 | 35 | 554 |  |  |
| CY01-04-02 | G1 | 街头公园 | 0.33 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-04-03 | G1 | 街头公园 | 0.64 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-05-01 | B14 | 旅馆用地 | 11.86 | 0.6 | 7.12 | 25 | 40 | 35 | 213 |  |  |
| CY01-05-02 | G1 | 滨水绿带 | 10.92 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-06-01 | B14 | 旅馆用地 | 10.64 | 1.0 | 10.64 | 35 | 60 | 40 | 319 |  |  |
| CY01-06-02 | S42 | 社会停车场用地 | 1.11 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-06-03 | G1 | 滨水绿带 | 4.71 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-06-04 | G1 | 滨海绿带 | 4.11 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-06-05 | G1 | 通海廊道 | 0.99 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-06-06 | G1 | 街头公园 | 0.23 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-06-07 | G1 | 滨水绿带 | 0.63 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-06-08 | G1 | 街头公园 | 0.17 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-07-01 | R2 | 二类居住用地 | 4.55 | 1.8 | 8.19 | 30 | 60 | 35 | 410 | (17) |  |
| CY01-07-02 | R2 | 二类居住用地 | 5.78 | 1.8 | 10.40 | 30 | 60 | 35 | 520 | (4)(19) |  |
| CY01-07-03 | G1 | 滨水绿带 | 2.32 | - | - | - | - | - | -- | (16) |  |
| CY01-07-04 | G1 | 街头公园 | 0.86 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-07-05 | G1 | 街头公园 | 1.27 | - | - | - | - | - | -- | (14)(20)(21) |  |
| CY01-08-01 | B2/B1 | 商务混合商业用地 | 11.57 | 3.0 | 34.71 | 30 | 限低100 | 35 | 1388 |  |  |
| CY01-08-02 | G1 | 滨水绿带 | 0.40 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-08-03 | G1 | 街头公园 | 2.29 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-08-04 | G1 | 街头公园 | 0.53 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-08-05 | G1 | 滨水绿带 | 1.52 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-09-01 | B41 | 加油加气站用地 | 0.44 | 0.5 | 0.22 | 35 | 10 | 40 | -- |  |  |
| CY01-09-02 | R2 | 二类居住用地 | 4.63 | 1.2 | 5.56 | 30 | 25 | 30 | 278 |  |  |
| CY01-09-03 | B3 | 娱乐康体用地 | 2.79 | 1.2 | 3.35 | 30 | 25 | 30 | 268 |  |  |
| CY01-09-04 | G2 | 防护绿地 | 0.43 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-09-05 | G1 | 滨水绿带 | 1.83 | - | - | - | - | - | -- | (15)(18) |  |
| CY01-09-06 | G1 | 街头公园 | 0.60 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-10-01 | B14 | 旅馆用地 | 5.18 | 1.5 | 7.77 | 40 | 60 | 35 | 233 |  |  |
| CY01-10-02 | S41 | 公交产站用地 | 1.83 | - | - | - | - | - | -- |  | 公共交通始末站 |
| CY01-10-03 | B2/B1 | 商务混合商业用地 | 4.82 | 2.0 | 9.64 | 30 | 60-80 | 35 | 386 |  |  |
| CY01-10-04 | B2/B1 | 商务混合商业用地 | 4.09 | 2.0 | 8.18 | 30 | 60-80 | 35 | 327 |  |  |
| CY01-10-05 | G1 | 街头公园 | 0.85 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-10-06 | G1 | 街头公园 | 0.95 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-10-07 | G1 | 滨水绿带 | 0.86 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-10-08 | G1 | 街头公园 | 0.98 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-10-09 | G1 | 滨水绿带 | 0.84 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-10-10 | G1 | 街头公园 | 0.52 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-10-11 | G1 | 街头公园 | 1.17 | - | - | - | - | - | -- | (20)(21) |  |
| CY01-10-12 | G1 | 街头公园 | 0.35 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-10-13 | G1 | 街头公园 | 0.35 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-11-01 | B14 | 旅馆用地 | 10.68 | 1.5 | 16.02 | 25 | 60 | 40 | 481 |  |  |
| CY01-11-02 | S42 | 社会停车场用地 | 0.51 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-11-03 | G1 | 滨水绿带 | 1.32 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-11-04 | G1 | 滨水绿带 | 0.65 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-11-05 | G1 | 滨水绿带 | 0.88 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-11-06 | G1 | 街头公园 | 0.46 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-11-07 | G1 | 滨水绿带 | 3.19 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-12-01 | B2/B14 | 商务混合旅馆用地 | 8.27 | 2.5 | 20.68 | 25 | 60-80 | 35 | 827 |  |  |
| CY01-12-02 | A2 | 文化设施用地 | 3.44 | 1.0 | 3.44 | 40 | 40 | 35 | 206 |  | 创意新城会展中心 |
| CY01-12-03 | B2/B14 | 商务混合旅馆用地 | 6.35 | 2.5 | 15.88 | 30 | 限低100 | 35 | 635 |  |  |
| CY01-12-04 | R2 | 二类居住用地 | 4.56 | 1.2 | 5.47 | 30 | 25 | 30 | 274 | (15)(17) |  |
| CY01-12-05 | G1 | 街头公园 | 0.50 | - | - | - | - | - | -- | (22) |  |
| CY01-12-06 | G1 | 滨水绿带 | 1.12 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-12-07 | G1 | 街头公园 | 0.26 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-12-08 | G1 | 滨水绿带 | 1.09 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-12-09 | G1 | 街头公园 | 0.35 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-12-10 | G1 | 街头公园 | 1.45 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-12-11 | G1 | 街头公园 | 0.88 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-12-12 | G1 | 滨水绿带 | 1.16 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-12-13 | G1 | 街头公园 | 2.13 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-12-14 | G1 | 滨水绿带 | 0.67 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-12-15 | G1 | 街头公园 | 0.34 | - | - | - | - | - | -- | (20) |  |
| CY01-13-01 | B2/B1 | 商务混合商业用地 | 7.44 | 2.0 | 14.88 | 25 | 60-80 | 35 | 595 |  |  |
| CY01-13-02 | B41 | 加油加气站用地 | 0.38 | 0.5 | 0.19 | 35 | 10 | 40 | -- |  |  |
| CY01-13-03 | G1 | 街头公园 | 1.32 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-13-04 | G1 | 街头公园 | 0.24 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-13-05 | G1 | 街头公园 | 0.70 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-13-06 | G1 | 滨水绿带 | 0.73 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-13-07 | G1 | 街头公园 | 1.52 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-13-08 | G1 | 街头公园 | 0.74 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-13-09 | U31 | 消防用地 | 0.98 | - | - | - | - | - | -- |  | 消防站 |
| CY01-13-10 | S42 | 社会停车场用地 | 0.25 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-14-01 | B14 | 旅馆用地 | 9.16 | 1.0 | 9.16 | 30 | 40 | 30 | 275 |  |  |
| CY01-14-02 | S42 | 社会停车场用地 | 0.51 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-14-03 | G1 | 滨水绿带 | 0.68 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-14-04 | G1 | 滨水绿带 | 0.63 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-14-05 | G1 | 街头公园 | 0.43 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-14-06 | G1 | 街头公园 | 0.50 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-14-07 | G3 | 广场用地 | 1.77 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-14-08 | G1 | 滨水绿带 | 2.84 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-15-01 | B29 | 科研设施商务用地 | 2.80 | 1.2 | 3.36 | 30 | 18 | 35 | 134 |  |  |
| CY01-15-02 | B29 | 科研设施商务用地 | 5.08 | 2.0 | 10.16 | 25 | 60 | 40 | 406 |  |  |
| CY01-15-03 | U12 | 供电用地 | 0.41 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-15-04 | G1 | 街头公园 | 0.10 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-15-05 | G1 | 滨水绿带 | 0.36 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-15-06 | G1 | 滨水绿带 | 0.36 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-15-07 | G1 | 街头公园 | 0.31 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-15-08 | G1 | 街头公园 | 0.54 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-16-01 | B14 | 旅馆用地 | 3.71 | 2.5 | 9.28 | 30 | 60-80 | 35 | 278 |  |  |
| CY01-16-02 | G1 | 街头公园 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CY01-16-03 | B14 | 旅馆用地 | 3.79 | 2.5 | 9.48 | 30 | 60-80 | 35 | 284 |  |  |
| CY01-16-04 | G1 | 街头公园 | 0.25 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-16-05 | G1 | 滨水绿带 | 2.59 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-17-01 | B29 | 科研设施商务用地 | 8.13 | 1.2 | 9.76 | 30 | 24 | 35 | 390 | (20) |  |
| CY01-17-02 | B29 | 科研设施商务用地 | 2.04 | 1.2 | 2.45 | 30 | 24 | 35 | 98 |  |  |
| CY01-17-03 | B29 | 科研设施商务用地 | 1.48 | 1.2 | 1.78 | 30 | 24 | 35 | 71 |  |  |
| CY01-17-04 | U15 | 通信用地 | 0.50 | - | - | - | - | - | -- |  | 消防站 |
| CY01-17-05 | G1 | 滨水绿带 | 0.47 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-17-06 | G1 | 滨水绿带 | 0.46 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-17-07 | G1 | 滨水绿带 | 0.63 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-18-01 | A1 | 行政办公用地 | 5.58 | 2.6 | 14.51 | 35 | 60 | 35 | 1161 |  | 创意新城孵化中心 |
| CY01-18-02 | B11/B14 | 商业零售混合旅馆用地 | 3.53 | 2.6 | 9.18 | 35 | 60-80 | 30 | 367 |  |  |
| CY01-18-03 | B11/B14 | 商业零售混合旅馆用地 | 2.00 | 2.6 | 5.20 | 35 | 60-80 | 30 | 208 |  |  |
| CY01-18-04 | G1 | 滨水绿带 | 2.86 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-19-01 | B29/R2 | 科研设施商务混合二类居住用地 | 3.61 | 1.5 | 5.42 | 30 | 24 | 35 | 217 |  |  |
| CY01-19-02 | B29/R2 | 科研设施商务混合二类居住用地 | 6.93 | 1.5 | 10.40 | 30 | 24 | 35 | 416 |  |  |
| CY01-19-03 | G1 | 街头公园 | 1.26 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-19-04 | G1 | 滨水绿带 | 1.02 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-20-01 | B29 | 科研设施商务用地 | 5.36 | 1.2 | 6.43 | 30 | 30 | 35 | 257 |  |  |
| CY01-20-02 | B29 | 科研设施商务用地 | 4.55 | 1.2 | 5.46 | 30 | 30 | 35 | 218 |  |  |
| CY01-20-03 | G1 | 街头公园 | 0.72 | - | - | - | - | - | -- | (20)(21) |  |
| CY01-20-04 | G1 | 街头公园 | 0.70 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY01-20-05 | G1 | 滨水绿带 | 2.56 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-01-01 | B2/B1 | 商务混合商业用地 | 3.31 | 1.5 | 4.97 | 30 | 30 | 35 | 199 |  |  |
| CY02-01-02 | R2 | 二类居住用地 | 6.35 | 2.0 | 12.70 | 25 | 60 | 35 | 635 |  |  |
| CY02-01-03 | G1 | 滨水绿带 | 3.15 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-01-04 | G2 | 防护绿地 | 0.41 | - | - | - | - | - | -- | (22) |  |
| CY02-01-05 | G2 | 防护绿地 | 1.22 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-01-06 | G1 | 街头公园 | 0.35 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-02-01 | R2 | 二类居住用地 | 8.39 | 2.0 | 16.78 | 25 | 60 | 35 | 839 | (3)(19) |  |
| CY02-02-02 | G1 | 街头公园 | 0.36 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-02-03 | G1 | 街头公园 | 0.33 | - | - | - | - | - | -- | (16) |  |
| CY02-02-04 | G2 | 防护绿地 | 1.26 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-03-01 | B2/B1 | 商务混合商业用地 | 5.48 | 1.5 | 8.22 | 30 | 30 | 35 | 329 |  |  |
| CY02-03-02 | R2 | 二类居住用地 | 9.10 | 1.5 | 13.65 | 25 | 40 | 35 | 683 | (15)(18)(20) |  |
| CY02-03-03 | G1 | 滨水绿带 | 3.69 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-04-01 | A33 | 中小学用地 | 4.50 | 0.9 | 4.05 | 30 | 24 | 35 | 20 | (11)(12) | 九年义务制学校（36班） |
| CY02-04-02 | R2 | 二类居住用地 | 6.60 | 1.5 | 9.90 | 20 | 40 | 35 | 495 | (5)(7) |  |
| CY02-04-03 | G1 | 街头公园 | 0.19 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-04-04 | G1 | 街头公园 | 0.30 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-05-01 | R2 | 二类居住用地 | 3.03 | 2.0 | 6.06 | 25 | 60 | 35 | 303 | (15) |  |
| CY02-05-02 | G1 | 街头公园 | 0.29 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-05-03 | U12 | 供电用地 | 0.54 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-05-04 | G2 | 防护绿地 | 1.31 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-06-01 | R2 | 二类居住用地 | 6.13 | 1.8 | 11.03 | 30 | 40 | 35 | 552 | (4)(13) |  |
| CY02-06-02 | R2 | 二类居住用地 | 3.50 | 1.5 | 5.25 | 25 | 40 | 35 | 263 |  |  |
| CY02-06-03 | R2 | 二类居住用地 | 3.18 | 1.5 | 4.77 | 25 | 40 | 35 | 239 | (17) |  |
| CY02-06-04 | G1 | 街头公园 | 0.20 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-06-05 | G1 | 街头公园 | 0.30 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-07-01 | R2/B1 | 二类居住混合商业用地（风情小镇安置用地） | 17.78 | 0.8 | 14.22 | 40 | 15 | 30 | 427 | (6)(18) | 大旦村安置 |
| CY02-07-02 | G1 | 街头公园 | 3.42 | - | - | - | - | - | -- | (2)(22) |  |
| CY02-07-03 | G2 | 防护绿地 | 1.09 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-07-04 | G2 | 防护绿地 | 1.17 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-08-01 | R2/B1 | 二类居住混合商业用地（风情小镇安置用地） | 11.43 | 0.8 | 9.14 | 40 | 15 | 30 | 274 | (4)(18)(19) | 大旦村安置 |
| CY02-08-02 | G1 | 街头公园 | 3.11 | - | - | - | - | - | -- | (16) |  |
| CY02-08-03 | G2 | 防护绿地 | 1.05 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-08-04 | G2 | 防护绿地 | 0.81 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-09-01 | R2 | 二类居住用地 | 7.00 | 2.0 | 14.00 | 25 | 60 | 35 | 700 | (15)(18) |  |
| CY02-09-02 | R2 | 二类居住用地 | 3.09 | 2.0 | 6.19 | 25 | 60 | 35 | 309 | (4)(17)(19)(20) |  |
| CY02-09-03 | G1 | 街头公园 | 0.32 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-09-04 | G1 | 滨水绿带 | 0.28 | - | - | - | - | - | -- | (16) |  |
| CY02-09-05 | G1 | 滨水绿带 | 0.29 | - | - | - | - | - | -- | (22) |  |
| CY02-09-06 | G2 | 防护绿地 | 2.03 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-10-01 | R2 | 二类居住用地 | 2.17 | 1.5 | 3.26 | 25 | 60 | 35 | 163 | (18) |  |
| CY02-10-02 | R2 | 二类居住用地 | 9.02 | 2.0 | 18.05 | 30 | 50 | 35 | 902 | (4)(19) |  |
| CY02-10-03 | A2 | 文化设施用地 | 0.66 | 1.5 | 0.90 | 35 | 15 | 35 | 40 | (1) | 社区综合文化馆 |
| CY02-10-04 | A36 | 中心幼儿园用地 | 1.39 | 0.9 | 1.25 | 30 | 15 | 35 | 10 | （13） | 创意新城片区中心幼儿园 |
| CY02-10-05 | G1 | 滨水绿带 | 0.38 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-10-06 | G1 | 街头公园 | 0.14 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-10-07 | G1 | 街头公园 | 0.44 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-10-08 | G1 | 滨水绿带 | 0.31 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-10-09 | G1 | 滨水绿带 | 0.25 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-10-10 | A51 | 医院用地 | 5.60 | 2.0 | 11.20 | 25 | 60 | 35 | 448 |  |  |
| CY02-10-11 | G1 | 街头公园 | 0.26 | - | - | - | - | - | -- | (16)(22) |  |
| CY02-10-12 | G1 | 街头公园 | 0.23 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-11-01 | R2 | 二类居住用地 | 4.90 | 2.0 | 9.80 | 25 | 60 | 35 | 490 | (15) |  |
| CY02-11-02 | R2 | 二类居住用地 | 2.12 | 2.0 | 4.24 | 25 | 60 | 35 | 212 | (5) |  |
| CY02-11-03 | G1 | 滨水绿带 | 0.35 | - | - | - | - | - | -- | (16) |  |
| CY02-11-04 | G1 | 滨水绿带 | 0.35 | - | - | - | - | - | -- | (22) |  |
| CY02-11-05 | R2 | 二类居住用地 | 5.85 | 2.0 | 11.70 | 25 | 60 | 35 | 585 | (17)(18) |  |
| CY02-11-06 | R2 | 二类居住用地 | 4.51 | 2.0 | 9.02 | 25 | 60 | 35 | 451 | (3)(19) |  |
| CY02-11-07 | G2 | 防护绿地 | 0.60 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-11-08 | G2 | 防护绿地 | 1.35 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-12-01 | B11 | 零售商业用地 | 1.61 | 2.0 | 3.22 | 30 | 24 | 35 | 193 | (8)(9) |  |
| CY02-12-02 | B11 | 零售商业用地 | 0.46 | 1.5 | 0.68 | 40 | 24 | 35 | 41 | (10) |  |
| CY02-12-03 | G1 | 滨水绿带 | 0.27 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-12-04 | G1 | 滨水绿带 | 0.14 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-12-05 | G1 | 滨水绿带 | 0.15 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-12-06 | R2 | 二类居住用地 | 3.73 | 2.0 | 7.46 | 30 | 40 | 35 | 373 | (4) |  |
| CY02-12-07 | G1 | 滨水绿带 | 0.21 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-12-08 | G1 | 滨水绿带 | 0.44 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-12-09 | B29 | 科研设施商务用地 | 2.34 | 1.5 | 3.51 | 40 | 30 | 35 | 140 |  |  |
| CY02-12-10 | R2 | 二类居住用地 | 0.94 | 2.0 | 1.88 | 30 | 40 | 35 | 94 | (15) |  |
| CY02-12-11 | B29 | 科研设施商务用地 | 2.58 | 1.5 | 3.87 | 30 | 24 | 35 | 155 |  |  |
| CY02-12-12 | R2 | 二类居住用地 | 1.22 | 1.5 | 1.83 | 30 | 40 | 35 | 92 | (17) |  |
| CY02-12-13 | G1 | 滨水绿带 | 0.18 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-12-14 | G1 | 滨水绿带 | 0.18 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-12-15 | S4 | 交通场站用地 | 2.17 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-12-16 | G1 | 街头公园 | 5.65 | - | - | - | - | - | -- | (2)(14)(20)(21) |  |
| CY02-13-01 | R2 | 二类居住用地 | 5.19 | 2.0 | 10.38 | 25 | 60 | 35 | 519 | (15)(18) |  |
| CY02-13-02 | A33 | 中小学用地 | 3.94 | 0.9 | 3.55 | 30 | 24 | 35 | 15 | (11)(12) | 九年义务制学校（27班） |
| CY02-13-03 | R2 | 二类居住用地 | 5.14 | 2.0 | 10.28 | 25 | 60 | 35 | 514 | (4)(19) |  |
| CY02-13-04 | R2 | 二类居住用地 | 4.45 | 2.0 | 8.90 | 25 | 60 | 35 | 445 | (17) |  |
| CY02-13-05 | G1 | 街头公园 | 0.76 | - | - | - | - | - | -- | (22) |  |
| CY02-13-06 | G1 | 街头公园 | 0.70 | - | - | - | - | - | -- | (16) |  |
| CY02-13-07 | G2 | 防护绿地 | 0.55 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-13-08 | G2 | 防护绿地 | 1.57 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY02-14-01 | R2 | 二类居住用地 | 5.19 | 2.0 | 10.38 | 30 | 60-80 | 35 | 519 | (4)(18) |  |
| CY02-14-02 | R2 | 二类居住用地 | 5.92 | 2.0 | 11.84 | 30 | 60-80 | 35 | 592 | (6)(17) |  |
| CY02-14-03 | R2 | 二类居住用地 | 4.62 | 2.0 | 9.25 | 30 | 60 | 35 | 462 | (15)(19) |  |
| CY02-14-04 | G1 | 街头公园 | 0.70 | - | - | - | - | - | -- | (22) |  |
| CY02-14-05 | G1 | 街头公园 | 0.47 | - | - | - | - | - | -- | (16) |  |
| CY02-14-06 | S42 | 社会停车场用地 | 0.22 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-01-01 | B29 | 科研设施商务用地 | 10.21 | 1.5 | 15.32 | 30 | 50 | 35 | 613 |  |  |
| CY03-01-02 | G1 | 街头公园 | 1.17 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-02-01 | M1 | 一类工业用地 | 12.72 | 1.2 | 15.26 | 40 | 20 | 30 | 611 |  |  |
| CY03-02-02 | M1 | 一类工业用地 | 11.66 | 1.2 | 13.99 | 40 | 20 | 30 | 560 |  |  |
| CY03-02-03 | G1 | 街头公园 | 0.72 | - | - | - | - | - | -- | (20)(21) |  |
| CY03-02-04 | G1 | 街头公园 | 6.05 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-03-01 | B29 | 科研设施商务用地 | 13.58 | 1.5 | 20.37 | 30 | 40 | 35 | 815 |  |  |
| CY03-03-02 | U12 | 供电用地 | 0.60 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-03-03 | G2 | 防护绿地 | 1.37 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-03-04 | G2 | 防护绿地 | 0.08 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-03-05 | G2 | 防护绿地 | 6.45 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-04-01 | B29 | 科研设施商务用地 | 13.42 | 1.5 | 20.13 | 30 | 30 | 35 | 805 |  |  |
| CY03-05-01 | B29 | 科研设施商务用地 | 16.87 | 1.5 | 25.31 | 30 | 40 | 35 | 1012 | (20) |  |
| CY03-05-02 | B41 | 加油加气站用地 | 0.36 | 0.5 | 0.18 | 35 | 10 | 40 | -- |  |  |
| CY03-05-03 | G2 | 防护绿地 | 0.18 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-05-04 | G2 | 防护绿地 | 1.56 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-06-01 | B29 | 科研设施商务用地 | 15.11 | 1.5 | 22.67 | 30 | 30 | 35 | 907 |  |  |
| CY03-07-01 | A1 | 行政办公用地 | 3.76 | 1.5 | 5.64 | 40 | 40 | 30 | 451 |  | 崖城镇国土所等部门办公区 |
| CY03-07-02 | U22 | 环卫用地 | 0.42 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-07-03 | A2 | 文化设施用地 | 1.17 | 1.0 | 1.17 | 35 | 15 | 30 | 70 |  | 社区综合文化馆 |
| CY03-07-04 | G1 | 街头公园 | 0.17 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-07-05 | G2 | 防护绿地 | 0.13 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-08-01 | U21 | 排水用地 | 3.43 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-08-02 | M1 | 一类工业用地 | 3.63 | 1.2 | 4.36 | 40 | 18 | 30 | 174 |  |  |
| CY03-08-03 | M1 | 一类工业用地 | 6.74 | 1.2 | 8.09 | 40 | 15 | 30 | 324 |  |  |
| CY03-08-04 | B2/B1 | 商务混合商业用地 | 3.03 | 2.5 | 7.58 | 40 | 50 | 35 | 303 |  |  |
| CY03-08-05 | M1 | 一类工业用地 | 6.39 | 1.2 | 7.67 | 40 | 15 | 30 | 307 |  |  |
| CY03-08-06 | M1 | 一类工业用地 | 8.66 | 1.2 | 10.39 | 40 | 20 | 30 | 416 |  |  |
| CY03-08-07 | S42 | 社会停车场用地 | 0.22 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-08-08 | G1 | 街头公园 | 0.75 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-08-09 | G1 | 街头公园 | 0.46 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-08-10 | M1 | 一类工业用地 | 1.86 | 1.2 | 2.23 | 40 | 15 | 30 | 89 |  |  |
| CY03-09-01 | B29 | 科研设施商务用地 | 7.94 | 1.5 | 11.91 | 30 | 50 | 35 | 476 |  |  |
| CY03-09-02 | M1 | 一类工业用地 | 4.17 | 1.2 | 5.00 | 40 | 15 | 30 | 200 |  |  |
| CY03-09-03 | B29 | 科研设施商务用地 | 11.25 | 1.5 | 16.88 | 30 | 50 | 35 | 675 | (20) |  |
| CY03-09-04 | B29 | 科研设施商务用地 | 4.08 | 1.5 | 6.12 | 30 | 40 | 35 | 245 |  |  |
| CY03-09-05 | G1 | 街头公园 | 0.81 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-09-06 | G1 | 街头公园 | 0.70 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-09-07 | G1 | 街头公园 | 0.05 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-09-08 | G1 | 街头公园 | 0.96 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-09-09 | G1 | 滨水绿带 | 3.55 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-10-01 | W1 | 一类物流仓储用地 | 23.34 | 1.0 | 23.34 | 40 | 15 | 30 | 934 |  |  |
| CY03-11-01 | H23 | 港口用地 | 21.80 | 0.6 | 13.08 | 35 | 9 | 30 | -- |  | 南山港相关配套服务区 |
| CY03-11-02 | H23 | 港口用地 | 16.24 | 0.6 | 9.744 | 35 | 15 | 30 | -- |  | 超级游艇服务基地（陆域部分,局部限高40m） |
| CY03-11-03 | H23 | 港口用地 | 2.39 | 0.6 | 1.434 | 35 | 9 | 30 | -- |  | 三亚海事局海事综合基地（陆域部分） |
| CY03-11-04 | A1 | 行政办公用地 | 2.00 | 2.0 | 4.00 | 40 | 40 | 30 | 320 |  | 三亚海关办公楼 |
| CY03-11-05 | G1 | 街头公园 | 2.21 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-11-06 | G1 | 滨水绿带 | 4.18 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-12-01 | M1 | 一类工业用地 | 26.58 | 0.5 | 13.29 | 35 | 10 | 40 | 532 |  |  |
| CY03-12-02 | A1 | 行政办公用地 | 0.53 | 0.3 | 0.16 | 15 | 12 | 50 | 6 |  | 港门派出所 |
| CY03-12-03 | G1 | 街头公园 | 2.28 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-12-04 | G1 | 街头公园 | 0.13 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-13-01 | U13 | 供燃气用地 | 3.73 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-13-02 | U13 | 供燃气用地 | 0.37 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-13-03 | H41 | 特殊用地 | 2.66 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-13-04 | H41 | 特殊用地 | 2.00 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-13-05 | G1 | 街头公园 | 0.79 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-13-06 | G1 | 街头公园 | 0.35 | - | - | - | - | - | -- |  |  |
| CY03-14-01 | H23 | 港口用地 | 33.41 | 0.6 | 20.046 | 35 | 15 | 30 | -- |  | 南山货运港 |
| CY03-15-01 | R2/B1 | 二类居住混合商业用地（风情小镇安置用地） | 7.94 | 0.8 | 6.35 | 40 | 15 | 30 | 190 | (15) |  |
| CY03-15-02 | R2/B1 | 二类居住混合商业用地（风情小镇安置用地） | 6.66 | 0.8 | 5.32 | 40 | 15 | 30 | 160 | (4)(18) |  |
| CY03-15-03 | R2/B1 | 二类居住混合商业用地（风情小镇安置用地） | 11.42 | 0.8 | 9.14 | 40 | 15 | 30 | 274 | (17)(19) |  |
| CY03-15-04 | G1 | 街头公园 | 0.79 | - | - | - | - | - | -- | (16) |  |
| CY03-15-05 | G1 | 街头公园 | 0.74 | - | - | - | - | - | -- | (22) |  |
| CY03-15-06 | G1 | 街头公园 | 0.54 | - | - | - | - | - | -- |  |  |

注：

1.公共设施用地（U）、交通场站用地 （S4），用地指标应根据相关专业专项规划确定地块的控制要求。

2.绿地与广场用地内可以结合公园、街头公园、道路绿地的具体设计，布置与城市绿化环境相关的非营利建筑和设施。

3.配建设施:(1)社区文化活动中心  (2) 社区体育活动中心  ( 3) 街政管理中心  (4) 社区服务中心  (5)派出所  (6)养老院  (7)社区卫生服务中心  (8)邮政所  (9)社区菜肉超市  (10)社区商业金融服务设施  (11)中学  (12)小学  (13)社区级幼儿园  (14)居住社区级绿地  (15)文化活动站  (16)体育活动站  (17)社区卫生服务站  (18)小型商业金融服务设施  (19)基层级幼儿园  (20)公共厕所  (21)环卫作息场  (22)基层社区绿地

附表三：各类用地建设内容适建表

|  | 居住用地 | 公共管理与公共服务设施用地 | 商业服务业用地 | 物流仓储用地 | 工业用地 | 道路与交通设施用地 | 市政公用设施用地 | 绿地与广场用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | A | A | A | A | A | B | B | B | B | W | M | S | S | U | U | U | G | G | G |
|  | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1低层居住建筑 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| 2多层居住建筑 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| 3高层居住建筑 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
| 4教育设施 | √ | 〇 | 〇 | √ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
| 5商业服务设施 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | √ | √ | 〇 | √ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 6文化设施 | √ | 〇 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 7医疗设施 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | √ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
| 8体育设施 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9市场 | √ | 〇 | 〇 | × | × | × | √ | √ | 〇 | √ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10办公建筑 | √ | √ | √ | √ | √ | 〇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 11旅馆 | √ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | √ | √ | 〇 | √ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 12商住综合楼 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13社会停车场 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | √ | × | × | × | × | × | × |
| 14中小学、幼托 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

注：

1．√代表适于建设、×代表不适于建设、〇代表由城市规划管理部门和创意新城管委会结合具体条件和规划要求确定

2. 表中未列出的建设项目应由城市规划管理部门根据对周围环境的影响和基础设施的条件具体核定。

附表四：配套居住社区级公共服务设施规划一览表

| 序号 | 设置项目 | 设置内容 | 建设要求 | 数量 | 所在地块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化娱乐设施 | 社区文化活动中心（☆） | 包括小型图书馆、科普知识宣教；影视厅、舞厅、游艺厅、球棋类活动室；科技活动、各类艺术训练班及青少年和老年人学习活动场地、用房等。 | 可与商业、其它文娱设施等用地混合开发建设，建筑面积为4000-5000 m2。 | 2 | CY01-02-01、CY02-10-05 |
| 2 | 体育设施 | 社区体育活动中心（☆） | 室外健身场地、慢跑道、篮球场、羽毛球场、小型足球场、健身房和游泳池等设施项目。 | 可结合居住社区级公共绿地设置，占地面积1500-2000 m2。 | 2 | CY02-07-02、CY02-12-16 |
| 3 | 行政管理与社区服施 | 街政管理中心（☆） | 包括街道办事处及市政、环卫等管理用房。 | 可结合建筑物配建，建筑面积为1000-1500 m2。如人口规模较小，根据行政管理需要，可两个或两个以上居住社区共同设置一处. | 2 | CY02-02-01、CY02-11-06 |
|  |  | 社区服务中心（☆） | 提供家政服务、就业指导、中介、咨询服务、代客定票等服务。 | 可结合建筑物配建，建筑面积为800-1000 m2。 | 10 | CY01-01-08、CY01-07-02、CY02-06-01、CY02-08-01、CY02-09-02、CY02-10-02、CY02-12-06、CY02-13-03、CY02-14-01、CY03-15-02、 |
|  |  | 派出所（☆） | 为公安系统的基层组织，管理户口和基层治安工作。 | 派出所宜结合街道区划进行设置，建筑面积按1.5警员/千人，35-50m2/警员配置，服务半径不大于1000m。宜有专用院落，应有对外、对内方便的出入口。 | 2 | CY02-04-02、CY02-11-02 |
| 4 | 社会福利设施 | 养老院（☆） | 为老年人综合福利设施，提供老年人全托、日托服务。 | 可结合建筑物配建，建筑面积为1500 m2，床位数不少于30床，宜配置相应的室内和室外活动场所等。 | 2 | CY02-07-01、CY02-14-02 |
| 5 | 医疗卫生设施 | 社区卫生服务中心（☆） | 卫生服务机构项目构成包括房屋建筑、场地和附属设施。房屋建筑包括临床科室用房、预防保健科室用房、医技科室用房和管理保障用房等。 | 可结合建筑物配建，建筑面积为1400-2000 m2，服务半径不大于1000m。应设在交通便利、环境安静地段，应有对外方便的出入口和无障碍通道。当社区内设置有综合医院时，卫生服务中心可不设置。 | 1 | CY02-04-02 |
| 6 | 邮政电信设施 | 邮政所（☆） | 提供电报、电话、信函、包裹、兑汇和报刊零售等服务的邮电综合业务服务设施。 | 可结合公共建筑配建，建筑面积不大于200 m2。应设在建筑一层，宜结合建筑平面布局提供一定面积的停车场地。 | 2 | CY01-01-03、CY02-12-01 |
| 7 | 商业金融服务设施 | 社区菜肉超市（☆） | 包括蔬菜、肉类、水产品、副食品、水果、熟食、净菜等售卖。 | 结合商业建筑配置，宜设置在底层，若为生鲜超市也可设在地下一层室内，建筑面积为2000m2。应位于运输车辆易于进出的相对独立地段，并与住宅有一定间隔，应配置停车场。 | 2 | CY01-02-02、CY02-12-01 |
|  |  | 社区商业金融服务设施 | 包括超市，餐饮店、中西药店、书店、洗染、美容美发、综合修理，服装、鞋店、礼品、鲜花、照相、音像制品、日用杂品、五金电器、文具、洗浴等其他商业服务设施，银行储蓄所等金融服务设施。 | 结合商业、商住建筑配置，应布置在二层以下，超市在底层设置独立的出入口，有一定面积的停车场地。 | 2 | CY01-02-01、CY02-12-02 |
| 8 | 教育设施 | 中学（☆） | 教学区、生活区、运动区绝对分开，要配建配建田径场、篮球场、排球场和足球场等。 | 独立设置。中学按70生/千人，50人/班配建。服务半径1500米。设置规模宜为24班和36班中学。 | 2 | CY02-04-01、CY02-13-02 |
|  |  | 小学（☆） | 教学区、生活区、运动区绝对分开，要配建配建田径场、篮球场、排球场和足球场等。 | 独立设置。按70生/千人， 45人/班配建。服务半径500米，设置规模宜为24班、36班，其次为30班。 | 2 | CY02-04-01、CY02-13-02 |
|  |  | 幼儿园（☆） | 包括园舍建筑用地、室外游戏场地和绿化用地等。 | 独立设置，按36名/千人，30人/班配建，设置规模为6班、9班、12班，用地规模指标为6班≥2700 m2、9班≥3800m2、12班≥4700m2。幼儿园应按500m服务范围均匀分布，独立设置于阳光充足，接近公共绿地，便于家长接送的地段，应有独立院落、独立的出入口。 | 2 | CY02-06-01、CY02-10-04 |
| 9 | 公共绿地 | 居住社区级绿地（☆） | 服务于周边居民的公共绿地，其中可布置社区体育活动中心的相应设施。 | 独立设置，服务半径不小于1000m，用地面积为10000-20000 m2。 | 2 | CY01-07-05、CY02-12-16 |

注：1.设置项目后带“☆”号的为一类公共设施项目，其内容和标准为刚性规定；其余项目为二类公共设施项目，其内容和标准具有一定弹性，在保证基本服务的前提下可适当扩充调整。2.具体指标可根据人口规模和居住社区定位取较高或较低指标。

附表五：配套基层社区级公共服务设施规划一览表

| 序号 | 设置项目 | 设置内容 | 建设要求 | 数量 | 所在地块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化娱乐设施 | 文化活动站（☆） | 包括书报阅览、书画、文娱、健身、音乐欣赏、茶座等主要供青少年和老年人活动。 | 结合建筑物配建，建筑面积为250-600m2。 | 10 | CY01-09-05、CY01-12-04、CY02-03-02、CY02-05-01、CY02-09-01、CY02-11-01、CY02-12-10、CY02-13-01、CY02-14-03、CY03-15-01 |
| 2 | 体育设施 | 体育活动站（☆） | 包括篮、排球及小型球类场地，儿童及老年人活动场地和其他简单运动设施等。 | 结合社区绿地配建，用地面积不小于150 m2。 | 10 | CY01-01-09、CY01-07-03、CY02-02-03、CY02-08-02、CY02-09-04、CY02-10-12、CY02-11-03、CY02-13-06、CY02-14-05、CY03-15-04 |
| 3 | 行政管理与社区服施 | 社区管理服务设施（☆） | 包括社区居委会、社区服务站、老年之家、社区警务室等。 | 可结合建筑物配建，建筑面积为350-600 m2。 | 10 | CY01-01-08、CY01-07-02、CY02-06-01、CY02-08-01、CY02-09-02、CY02-10-02、CY02-12-06、CY02-13-03、CY02-14-01、CY03-15-02 |
| 4 | 医疗卫生设施 | 社区卫生服务站（☆） | 健康促进、卫生防病、妇幼保健、老年保健、慢性病防治和常见病诊疗。 | 可结合建筑物配建，建筑面积为150-200m2。 | 10 | CY01-02-07、CY01-07-01、CY01-12-04、CY02-06-03、CY02-09-02、CY02-11-05、CY02-12-12、CY02-13-04、CY02-14-02、CY03-15-03 |
| 5 | 商业金融服务设施 | 小型商业金融服务设施 | 便利店、早点店等小型商业服务设施，储蓄所等。 | 结合商业、商住建筑配置，应布置在二层以下。 | 10 | CY01-09-05、CY02-03-02、CY02-07-01、CY02-08-01、CY02-09-01、CY02-10-01、CY02-11-05、CY02-13-01、CY02-14-01、CY03-15-02 |
| 6 | 教育设施 | 幼儿园（☆） | 包括园舍建筑用地、室外游戏场地和绿化用地等。 | 独立设置。按36名/千人，30人/班配建，设置规模为6班、9班、12班，用地规模指标为6班≥2700 m2、9班≥3800m2、12班≥4700m2。幼儿园应按500m服务范围均匀分布，独立设置于阳光充足，接近公共绿地，便于家长接送的地段，应有独立院落、独立的出入口。 | 10 | CY01-01-08、CY01-07-02、CY02-02-01、CY02-08-01、CY02-09-02、CY02-10-02、CY02-11-06、CY02-13-03、CY02-14-03、CY03-15-03 |
| 7 | 环卫设施 | 公共厕所（☆） | 居住用地为3~5座/平方公里；公共设施用地为4~11座/平方公里；工业用地为1~2座/平方公里 | 绿地、广场内配建的公共厕所应独立设置，建筑面积不得小于75m2；其它配建公厕应结合建筑物设置，建筑面积为30-50m2。 |  | CY02-03-02、CY02-06-05、CY01-07-05、CY01-12-15、CY01-10-11、CY02-09-02、CY01-17-01、CY02-12-16、CY01-20-03、CY03-02-03、CY03-09-03、CY03-05-01 |
|  |  | 环卫作息场 | 是供环卫工人休息、更衣、沐浴和停放小型车辆、工具等场所。 | 1万人设置一座环卫作息场，一般规模建筑面积20-30m2，环卫作息场可视具体情况宜与公共厕所、垃圾收集站设置在一起。 |  | CY02-06-05、CY01-07-05、CY01-10-11、CY02-12-16、CY01-20-03、CY03-02-03 |
| 8 | 公共绿地 | 基层社区绿地（☆） | 服务于周边居民的公共绿地，其中可布置基层社区体育活动站的相应设施。 | 独立设置，服务半径不小于500m，用地面积不小于4000m2。 | 10 | CY01-02-08、CY01-12-05、CY02-01-04、CY02-07-02、CY02-09-05、CY02-10-12、CY02-11-04、CY02-13-05、CY02-14-04、CY03-15-05 |

注：1.设置项目后带“☆”号的为一类公共设施项目，其内容和标准为刚性规定；其余项目为二类公共设施项目，其内容和标准具有一定弹性，在保证基本服务的前提下可适当扩充调整。

2.具体指标可根据人口规模和居住社区定位取较高或较低指标。

附表六:配套市政公共设施规划一览表

| 序号 | 设施类型 | 项目名称 | 总量 | 所在地块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路交通设施 | 社会停车场 | 宜设计立体停车设施。 | 5 | CY01-06-02、CY01-11-02、CY01-13-10、CY01-14-02、CY03-08-07 |
| 2 | 给水排水设施 | 污水处理厂 | 污水厂周边应设置一定宽度的防护距离 | 2 | CY03-08-01、CY01-01-01 |
| 3 | 电力设施 | 变电站 | 变电站宜为单独的建筑物。全户外式,用地面4000-6000平方米。 | 3 | CY01-15-03、CY02-05-02、CY03-03-02 |
|  |  | 开闭所 | 开闭所建议结合地块建筑物布局来统一考虑，不作为单独建筑物，或者设置在道路侧的绿化带上，占地面积260～270平米。 | 7 | CY02-04-02、CY02-07-01、CY01-04-01、CY01-10-03、CY01-12-01、CY02-11-06、CY03-09-05 |
| 4 | 通信设施 | 综合通信交换局 | 联通、移动、电信、邮政等通信相关部门的设施用地 | 1 | CY01-17-04 |
|  |  | 邮政所 | 可与公共建筑合建，服务半径500-700米，建筑面积不小于200平米 | 4 | CY02-03-02、CY01-10-03、CY03-05-01、CY03-09-03、 |
| 5 | 燃气设施 | 燃气首站、高-中压调压站 | 首站与调压站合建，用地面积4.11公顷 | 2 | CY03-13-01、CY03-13-02 |
| 6 | 供热设施 | 制冷站 | 宜设计为单独的建筑物，用地面积不宜小于1000平方米。 | 7 | CY01-04-01、CY01-10-11、CY01-11-02、CY01-16-02、CY02-10-12、CY03-09-01、CY03-04-01 |
| 5 | 环卫设施 | 再生资源回收中心 | 周边设置一定宽度防护距离，用地5000平方米 | 1 | CY01-01-02 |
|  |  | 垃圾转运站 | 周边设置一定宽度防护距离，用地2000平方米 | 1 | CY03-07-02 |
|  |  | 环卫作息场 | 建筑面积3-4平方米/人，空地面积20-30平方米，可结合绿地布置或与公厕联建。 | 6 | CY02-06-05、CY01-07-05、CY01-10-11、CY02-12-16、CY01-20-03、CY03-02-03 |
|  |  | 公共厕所 | 绿地、广场内配建的公共厕所应独立设置，建筑面积不得小于75平方米；其它配建公厕应结合建筑物设置，建筑面积为30-50平方米。 | 12 | CY02-03-02、CY02-06-05、CY01-07-05、CY01-12-15、CY01-10-11、CY02-09-02、CY01-17-01、CY02-12-16、CY01-20-03、CY03-02-03、CY03-09-03、CY03-05-01 |
| 6 | 防灾减灾设施 | 消防站 | 消防站须单独设置，单座消防站面积约为8000平方米。 | 1 | CY01-13-09 |

附表七：配建停车指标控制表

| 用地性质 | 分类 | 单位 | 机动车停车指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 甲类居住小区（多、高层） | 车位/户 | 0.5-0.6 |
|  | 村民安置小区 | 车位/户 | 0.3 |
| 办公 | 市机关（园区管委会） | 车位/100 ㎡建筑面积 | 0.8 |
|  | 主要金融外贸、综合体办公楼 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 0.8 |
|  | 普通办公、创意产业写字楼 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 0.4-0.5 |
| 商业、餐饮、酒店 | 普通旅馆（招待所） | 车位/客房 | 0.2 |
|  | 高档旅馆（饭店、度假酒店） | 车位/客房 | 0.3-0.4 |
|  | 商业大楼、商业区、大型超市 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 0.4-0.8 |
|  | 肉菜、农贸市场 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 0.4-0.5 |
|  | 酒家、茶楼、歌舞厅 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 0.8-1.0 |
| 医疗、教育 | 医院 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 0.4-0.6 |
|  | 中小学、中心幼儿园 | 车位/100 师生 | 0.4-0.5 |
| 文体设施 | 影剧院 | 车位/100 座位 | 3.0-4.0 |
|  | 体育馆 | 车位/100 座位 | 3.0-4.0 |
|  | 展览馆、图书馆 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 0.6-0.8 |
| 工业、仓储 | 厂房 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 0.4-0.6 |
|  | 仓储设施 | 车位/100 ㎡建筑面积 | 0.4-0.6 |

注：该标准为三亚市综合交通规划所确定的配件停车位标准，本标准为配建停车指标的低限。

附表八：经济技术指标表

| 项目类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 总用地面积（公顷） | 1715.45 |
| 城镇建设用地面积（公顷） | 1044.71 |
| 总建筑面积（万平方米） | 968.58 | 100% |
| 其中 | 住宅 | 甲类居住小区 | 279.33 | 28.84% |
|  |  | 村民安置小区 | 35.39 | 3.65% |
|  | 办公 | 机关（园区管委会） | 26.54 | 2.74% |
|  |  | 主要金融外贸、综合体办公楼 | 71.72 | 7.40% |
|  |  | 普通办公、创意产业办公楼 | 192.5 | 19.87% |
|  | 商业、餐饮、酒店 | 高档酒店 | 120.28 | 12.42% |
|  |  | 商业街区、大型超市 | 84.6 | 8.73% |
|  |  | 娱乐设施 | 3.35 | 0.35% |
|  |  | 加油加气站用地 | 0.59 | 0.06% |
|  | 教育、医疗 | 医院 | 11.20 | 1.16% |
|  |  | 中小学、中心幼儿园 | 8.93 | 0.92% |
|  | 文体设施 | 展览馆 | 3.44 | 0.36% |
|  |  | 社区文化 | 2.07 | 0.21% |
|  | 厂房、仓储 | 厂房 | 80.29 | 8.29% |
|  |  | 港口 | 44.31 | 4.57% |
|  |  | 仓库 | 23.34 | 2.41% |
| 居住人口（万人） | 6 |
| 其中 | 本地人口 | 4.1 |
|  | 旅游人口 | 1.9 |
| 创意新城净容积率 | 0.93 |
| 创意新城毛容积率 | 0.56 |